ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Мостовского сельсовета

Варгашинского района Курганской области

Материалы по обоснованию генерального плана Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №11/138 от 10.08.2011 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург 2012

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Мостовского сельсовета

Варгашинского района Курганской области

Материалы по обоснованию генерального плана Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №11/138 от 10.08.2011 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

И. о. Начальника ОТП								И. С Ушкало

Главный градостроитель отдела						С. И. Санок

Главный градостроитель проекта						С. В. Токарев

Екатеринбург 2012

Состав «Генеральный план Мостовского сельсовета Мостовского района Курганской области»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию генерального плана Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» | - | 122 |  |
| 2 | Пояснительная записка «Положения о территориальном планировании генерального плана Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» | - | 19 |  |
| В части карт на Мостовской сельсовет |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Опорный план территории Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 4 | Карта ограничений использования территории Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 5 | Карта границ территорий и земель Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| Утверждаемая часть |
| 6 | Карта функционального зонирования территории Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| 9 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории Мостовского сельсовета | 1:25000 | 1 |  |
| В части карт на с. Мостовское |
| 1 | Карта современного использования территории с. Мостовское (опорный план) | 1:10000 | 1 |  |
| 2 | Карта современного использования территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| 3 | Карта комплексной оценки территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| 4 | Генеральный план (основной чертеж) территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| 5 | Карта функционального зонирования территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:5000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 1 |  |
| 9 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории с. Мостовское в границах проектирования | 1:5000 | 1 |  |
| В части карт на д. Заложное |
| 1 | Карта современного использования территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории с д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 4 | Карта функционального зонирования территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 5 | Карта ограничений использования территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 6 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории д. Заложное | 1:5000 | 1 |  |

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. инженер отдела | О.В. Идолова |  |
|  | Гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий градостроитель | Л.А. Банникова |  |
|  | Архитектор | А.А. Белик |  |
|  | Техник | Н.В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист III категории | А.С. Лесная |  |

Содержание

Термины и определения	7

Перечень используемых сокращений	10

Введение	11

I. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области	13

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	15

1.Анализ использования территории сельсовета, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования	15

1.1. Общие сведения и историческая справка	15

1.2. Природно-климатические характеристики	17

1.3. Современное использование и потенциал территории	20

Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения на территории сельсовета	52

1.4. Охрана окружающей среды	58

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Мостовского сельсовета	66

2.1. Экономическое развития сельсовета	66

2.2. Земельные ресурсы, предложения по переводу земель в иные категории	77

2.3. Планируемое функциональное зонирование территории Мостовского сельсовета	79

2.4. Инженерная подготовка территории	102

Ш. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	103

1. Экологическое состояние	103

1.1. Охрана атмосферного воздуха	103

1.2. Комплексная охрана поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, санитарная очистка территории	104

1.3. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами	105

IV. Изменение границы Мостовского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов	110

V. Сведения об объектах федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территории Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденных документами территориального планирования Российской федерации, документами территориального планирования Курганской области	110

VI. Этапы реализации предложений по территориальному планированию	111

1. Мероприятия первой очереди	111

2. Мероприятия на расчетный срок реализации генерального плана	112

VII. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	113

# Термины и определения

Для целей Рекомендаций термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование  - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

# Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

МО – муниципальное образование.

# Введение

Генеральный план Мостовского сельсовета разработан коллективом Отдела территориального планирования ФГУП «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №11/138 от 10.08.2011 г. «Разработка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации и статьей 8 Закона Курганской области от 07.12.2011 №91 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям поселений соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администраций сельсоветов в плане управления территорией.

Основными задачами разработки проекта являются:

-	разработка предложений по перспективному развитию сельсовета и эффективному использованию территорий;

-	определение направлений дальнейшего роста населённых пунктов;

-	разработка предложений по организации внешних и внутренних транспортных связей сельсовета, формированию производственных территорий, жилых и иных зон;

-	определение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

-	разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды.

При разработке Генерального плана Мостовского сельсовета учтены и использованы следующие нормативные материалы и ранее разработанные проектные материалы:

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-	СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

-	Схема территориального планирования Курганской области, выполненная  СООООФ «Центр качества строительства»;

-	Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области», выполненная ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Екатеринбург, 2012 г.

Генеральный план разработан в составе графических и текстовых материалов. В качестве первой очереди реализации положений генерального плана принят 2016 год, в качестве расчётного срока - 2031 год.

В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:10 000, М 1:5000 выполненная ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Курган в 2011 г.

# I. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

В 2011 году принята «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на очередной 2012 год и на плановый период до 2014 года» (далее Программа). Документ разработан в соответствии с Уставом муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

Программа включает в себя цели и задачи, приоритеты социально-экономической политики муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на очередной 2012 год и на плановый период до 2014 года, план мероприятий Программы, основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на период до 2014 года, перечень целевых программ, предусмотренных к реализации на период действия Программы социально-экономического развития Мостовского сельсовета, портфель инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мостовского сельсовета.

Главной целью Программы является создание социально - экономических условий для устойчивого развития населенных пунктов, снижение социальной напряженности, формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития населенных пунктов, повышение уровня и качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания.

В соответствии с принятым планом жизненное благополучие населения Мостовского сельсовета к 2014 году определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования (таблица 1).

При разработке генерального плана также учитывался ряд целевых программ Варгашинского района:

- «Приоритетный национальный проект «Доступные и комфортное жилье – гражданам России» в Варгашинском районе;

- «Социальное развитие села Варгашинского района до 2012 г.»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе на 2009-2011 годы».

Таблица 1

Взаимосвязь задач стратегического развития и территориального планирования

| № | Стратегические задачи по реализации цели Программы Мостовского сельсовета к 2014 году. | Задачи территориального планирования на уровне муниципального образования Мостовского сельсовет | Планировочные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Восстановление уровня жизни населения, стабилизация социальной сферы | 1. Улучшение жилищных условий населения 2. Развитие системы социального партнерства | Резервирование территорий для развития жилищного строительства. Развитие социального обслуживания населения |
| 3 | Сдерживание роста безработицы, создание новых рабочих мест | 1. Снижение уровня безработицы 2. Вовлечение безработных граждан в малый и средний бизнес | Резервирование площадок для развития малого и среднего предпринимательства (под объекты культурно-бытового обслуживания, спорта и отдыха) |
| 4 | Повышение роли культуры и спорта в воспитании молодежи | 1. Поддержка творческой самодеятельности и художественного творчества населения 2. Строительство спортивных площадок по месту жительства |  |
| 5 | Охрана общественного порядка и безопасности граждан | 1. Работа по предотвращению распространения среди молодежи негативных тенденций, в т.ч. преступности, алкоголизма, наркомании 2. Снижение уровня загрязненности территории | Сохранение и восстановление объектов культурного обслуживания. Резервирование площадок для размещения досуговых центров (кафе, базы отдыха, спортивные площадки) Вынос опасных объектов, установление санитарно-защитных зон. |
| 6 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов | Развитие агропромышленного комплекса, содействие созданию новых организаций в обрабатывающих производствах | Резервирование площадки для развития промышленного производства. |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

## 1.Анализ использования территории сельсовета, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## 1.1. Общие сведения и историческая справка

#### 1.1.1. Общие сведения

Территория муниципального образования Варгашинский район расположена в центральной части Курганской области, 35 км к востоку от областного центра г. Курган и занимает выгодное географическое положение на железнодорожной магистрали и автодороге федерального значения «М 51», обеспечивающих его внешние связи.

Мостовской сельсовет располагается в северной части Варгашинского района, граничит на севере с Уральским сельсоветом, на востоке – с Белозерским районом, на юго-востоке – с Лихачевским сельсоветом на юго-западе – с Барашковским сельсоветом, на западе – с Лебяжьевским и Мокроусовским районами.

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием областного значения.

Положение Мостовского сельсовета в структуре Варгашинского района представлено на рис. 1.

В состав Мостовского сельсовета входит 3 населенных пункта:

-	с. Мостовское (административный центр сельсовета);

-	д. Заложное;

-	д. Барнаул.

Село Мостовское располагается на расстоянии 35 км от районного цента, поселка Варгаши. Деревни Заложное и Банаул располагается приблизительно на расстоянии 40 км и 60 км от р.п. Варгаши (4,2 км и 12 км от с. Мостовское).

Два населенных пункта (с. Мостовское и д. Заложное) тяготеют к автодороге регионального значения, проходящей через всю территорию сельсовета с севера на юг. Данная дорога связывает все населенные пункты с административным центром района.

#### 1.1.2. Историческая справка

Относительно момента основания слободы Марайской (Мостовской) нет единогласия. Одни исследования относят время ее основания к 1756 году, другие – приблизительно к 1745 г. Основателем слободы Марайской является Никифор Никитин Низовитин (1677-1764 гг.). В 1763 году в слободе Марайской проживало 149 душ мужского пола и 190 душ женского пола. Деревня Заложное относится к числу наиболее старых поселений Марайской волости. Ее появление относят ко времени до 1760 года. «Заводчиком» деревни считается «Михаил Федоров сын Корюкин» (1702-1770гг.), происходивший из района Белозерской слободы. Вместе с первооснователем в д. Заложное переселились и другие ветви этого рода. За неполных 20 лет, с 1763 г. по 1782 г. численность населения д. Заложное сильно возросла – в ней насчитывалось 254 души мужского пола и 259 душ женского пола. В результате д. Заложное по численности жителей вышла на первое место в Марайской волости, опередив и саму Слободу. И с 1782 года это первенство держалось неизменно до конца XVIII века.

Рис.1. Положение Мостовского сельсовета в структуре

Варгашинского района

1.2. Природно-климатические характеристики

#### 1.2.1. Климат

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Варгашинского района относится к 1В строительно-климатическому району, характеризующемуся следующими данными:

-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;

-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;

-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;

-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34º и 25º. Продолжительность отопительного сезона 217 дней.

Климат района характеризуется резкой континентальностью: суровая продолжительная зима (5- 5,6 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха -1ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его составляет -17,4ºС. Абсолютный минимум – в декабре -48ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которого +18,4ºС, а абсолютный максимум достигает +39ºС. Переход температур через +5ºС начинается 23 апреля, число дней с температурой выше +5ºС составляет 165 дней (сумма температур -2349ºС), а с температурой выше +10ºС – 133 дня (сумма температур - 2100ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность вегетационного периода 165 дней. Относительная влажность воздуха приходится на май-июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засухи. Годовое количество осадков – 366мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя высота снежного покрова – 23см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а поздняя 21 ноября.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня. Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения снежного покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, толщина которой достигает 160см.

На территории Варгашинского района погода часто бывает ветреной. Преобладают ветры юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем составляет 4,5м в секунду; число дней в году с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 18 дней. Ветровой режим является весьма существенным планировочным фактором, который необходимо учитывать при размещении объектов строительства: животноводческие фермы и комплексы необходимо размещать к северо-востоку от селитебной части населенных пунктов.

#### 1.2.2. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория Мостовского сельсовета расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с абсолютными отметками от 130 до 150 метров. Практически вся территория Мостовского сельсовета располагается на высоте 150 метров над уровнем моря, только на северо-западе происходит небольшое понижение до 140 м.

Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего образовались озера и заболоченные территории.

Вывод: рельеф территории сельсовета в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения. Исключением являются заболоченные и приозерные понижения, составляющие около 4% территории сельсовета.

#### 1.2.3.Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

#### 1.2.4. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

##### Геологическое строение

Варгашинский район относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, характеризующейся двухъярусным строением:

- нижний ярус - палеозойский фундамент;

- верхний ярус - платформенный чехол, представленный мезо-кайнозойскими отложениями.

Район представляет собой плоскую равнину и характеризуется сплошным распространением осадков четвертичного возраста.

##### Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям весь Варгашинский район расположен в восточной части артезианского бассейна области. По вертикали выделяются две гидродинамические зоны. Водоносные горизонты верхней зоны имеют непосредственную связь с поверхностью по условиям питания и разгрузки. Водоносные горизонты нижней зоны – быстро утрачивают связь с поверхностью, и режим их не зависит от климатических и других факторов формирования. Воды зоны верхних горизонтов часто имеют пестрый химический состав, а нижних горизонтов – солоноватые, соленые и даже рассолы.

##### Гидрография

В гидрографическом отношении район расположен в бассейне реки Тобол, но по территории Мостовского сельсовета не протекает ни одной реки.

На территории сельсовета располагается 4 озера:

-	оз. Мостовское;

-	оз. Большое Заложное;

-	оз. Малое Заложное;

-	оз. В деревне Барнаул.

Глубина их не превышает 1,5-2м, а пологие берега часто переходят в обширные болота. Дно озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. Летом озера хорошо прогреваются, замерзают в конце октября, в суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер происходит не ранее 1 декабря.

#### 1.2.5. Почвенные условия

Почвенный покров Варгашинского района сложный, как по составу, так и по сочетанию. На территории Мостовского сельсовета представлены следующие виды почв: черноземы на востоке сельсовета, солоди в центральной части и солонцы на западе и на юге.

Из черноземного типа преобладают черноземы солонцеватые, обыкновенные, выщелоченные и их комплексы. Солонцы представлены высокими, средними и корковыми солонцами.

#### 1.2.6. Растительность и животный мир

Варгашинский район расположен в центральной части лесостепной зоны. Естественная травянистая растительность сохранилась на кормовых угодьях – сенокосах и пастбищах, в березово-осиновых колках, болотах. Деревянистая растительность представлена березово-осиновыми колками, подлесками которых являются: ивняк, таволжник, шиповник, вишня, черемуха.

Травянистая растительность колков и редких лесов представлена бобово-злаковыми группировками: клевером красным, люцерной белой, горошком мышиным, мятликом луговым, тысячелистником, подорожником. Травостой на кормовых угодьях состоит из полыни, бескильницы, пырея ползучего, грудницы, мятлика, тимофеевки. На луговых почвах характерна разнотравно-злаковая формация: овсяница, донник, люцерна синяя, чина луговая, полевица и др. На территории района встречаются множество крупных и мелких болот низинного типа. Растительность здесь представлена тростником и осокой. На полях можно встретить разнообразные сорняки, среди которых выделяются: осот желтый, полынь Сиверса, гречишка вьюнковая, пырей ползучий.

Наблюдается мозаичность и в распространении животных. Для березовых и березово-осиновых колков характерны: тетерев, горлица, кобчик, сорока. Млекопитающие представлены косулей, зайцем-беляком, полевкой. По колкам и открытым участкам обычны: лисица, хомяк, лось.

### 1.3. Современное использование и потенциал территории

#### 1.3.1. Социально-экономическая характеристика, трудовые ресурсы

Мостовской сельсовет располагается на площади 21230,0 га. Численность постоянно проживающего населения в Мостовском сельсовете на 01.01.2011 года составляет 1973 человек.

Структура населения по трудоспособности:

- моложе трудоспособного возраста – 211 человек (10,7%);

- в трудоспособном возрасте 1212 человек (61,4%);

- старше трудоспособного возраста 550 человек (27,9%).

Большая часть трудоспособного населения работает в с. Мостовское и близлежащих крупных населенных пунктах.

Структура населения по трудоспособности показана на диаграмме 1.

Структура населения по трудоспособности

Диаграмма 1: Структура населения по трудоспособности

Баланс трудовых ресурсов Мостовского сельсовета представлен в таблице 2

Таблица 2

Баланс трудовых ресурсов Мостовского сельсовета

| Наименование показателей | Всего (чел) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Трудовые ресурсы, всего В том числе: Население в трудоспособном возрасте (без неработающих инвалидов и пенсионеров Работающие лица старших возрастовII. Распределение трудовых ресурсов по видам занятости: 1. Занято в экономике 2.Безработные 3. Обучающиеся с отрывом от производства в возрасте 16 лет и старше Занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве III. Распределение занятых в народном хозяйстве по сферам экономики: Занято, всего: в промышленности в строительстве в сельском хозяйстве в лесном хозяйствена в мтранспорте и связи в торговле, общественном питании заготовках и материально-техническом снабжении в прочих отраслях материального производства в просвещении, культуре и искусстве в науке и научном обслуживании в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении в жилищно-коммунальном хозяйстве в аппарате органов управления, общественных организациях, кредитных и страховых учреждениях | 1201 н.д. 800 24 н.д. 357 - - 55 5 14 20 - - 47/8 - 27/29 78 5/3/1 |
| СПРАВОЧНО: 1.Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте 2.Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях 3.Численность рабочих и служащих, проживающих в сельской местности, но работающих в р.п. Варгаши 4.Численность учащихся в возрасте 16 лет и старше, проживающих в сельской местности, но обучающихся в р.п. Варгаши….. 5.Численность рабочих и служащих, проживающих в сельской местности данного района, но работающих за его пределами | н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. |

#### 1.3.2. Население и демографическая ситуация

Население Мостовского сельсовета на 01.01.2011 г. составляет 1973 человека. Количество женщин превышает количество мужчин (по данным 2006 года женщин – 1076, мужчин – 873). Данные по численности населения Мостовского сельсовета на 01.01.2011 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Численность населения Мостовского сельсовета по населённым пунктам

| № п/п | Наименование сельсовета | Наименование и кол-во населенных пунктов на территории Мостовского сельсовета | Численность постоянно проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мостовской сельсовет | с. Мостовское | 1841 |
|  |  | д. Заложное | 131 |
|  |  | д. Барнаул | 1 |
|  | ИТОГО: | 3 | 1973 |

Демографическая ситуация в Мостовском сельсовете продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. За 2010 год в сельсовете родилось 17 детей, на 1 ребенка больше к уровню 2009 года. Умерло 24 человека, на 13 человек меньше, чем в 2009 году. Смертность превышает рождаемость на 7 человек. Данные по показателем естественного прироста представлены в таблице 4.

Данные по механическому приросту отсутствуют.

Таблица 4

Численность населения Мостовского сельсовета,

показатели естественного и миграционного прироста в 2001 – 2011 гг.

| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего населения, тыс.чел. | 1,931 | 1,904 | 1,911 | 1,895 | 1,942 | 1,949 | 2,015 | 2,013 | 2,000 | 2,002 | 1,973 |
| Родившееся, количество чел. | 16 | 26 | 18 | 15 | 19 | 21 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000чел.) | 8,3 | 13,7 | 9,4 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 4,5 | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 8,6 |
| Умершие, количество чел. | 44 | 51 | 53 | 45 | 45 | 39 | 32 | 43 | 30 | 37 | 24 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | 22,8 | 26,8 | 27,7 | 23,7 | 23,2 | 20,0 | 15,9 | 21,4 | 15,0 | 18,5 | 12,2 |
| Коэффициент естественной убыли (на 1000 чел.) | -14,5 | -13,1 | -18,3 | -15,8 | -13,4 | -9,8 | -11,4 | -15,0 | -8,0 | -10,5 | -3,6 |

Динамика изменения численности населения Мостовского сельсовета за последние 5 лет показывает тенденцию к уменьшению, значительный подъем населения наблюдался с 2004 по 2007 гг. (диаграмма 2).

Диаграмма 2: Динамика изменения численности населения Мостовского сельсовета за период 2001 – 2011 гг.

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом населения трудоспособного возраста. Показатели динамики изменения населения по основным возрастным группам представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Динамика изменения населения Мостовского сельсовета по основным возрастным группам за период 2010-2011 гг.

| Основные возрастные группы | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Все население, в т.ч. в возрасте: | 2002 | 1973 |
| - моложе трудоспособного | 262 | 211 |
| - в трудоспособном | 1180 | 1151 |
| - старше трудоспособного | 560 | 550 |

Таблица 6

Население по основным возрастным группам на 01.01.2011 г.

| Население сельсовета | Количество |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 1973 |
| Количество детей, всего | человек | 211 |
| в том числе в возрасте до 1 года | человек | 17 |
| в возрасте 1 - 6 лет включительно | человек | 89 |
| в возрасте 7-15 лет | человек | 105 |
| Справочно: население в возрасте от 0 до 17 лет | человек | 272 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | человек | 1212 |
| Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | человек | 550 |

Общие тенденции изменения населения по-разному проявляются в границах разных населенных пунктах (таблицы 7, 8, 9 и 10).

##### Село Мостовское

Таблица 7

Динамика населения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика населения село Мостовское | 1808 | 1871 | 1870 | 1858 | 1857 | 1841 |

Данные по возрастной структуре населения отсутствуют.

Динамика изменения численности населения Мостовского сельсовета за последние 6 лет показывает тенденцию к уменьшению, значительный подъем населения наблюдался в 2007 г. (диаграмма 3). Данное положение отражает общие тенденции изменения населения страны и области и связано с сохраняющимся превышением уровня смертности населения над уровнем рождаемости, старением населения и общими миграционными процессами.

Диаграмма 3: Динамика изменения численности населения Мостовского сельсовета за период 2006 – 2011 гг.

Данные по половозрастной структуре населения отсутствуют.

Приведённые выше данные позволяют сделать следующие выводы:

- в населенном пункте наблюдается падение численности населения;

- активный подъем численности населения наблюдается в 2007 году.

##### Деревня Заложное

Таблица 8

Динамика населения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика населения деревня Заложное | 138 | 143 | 142 | 141 | 144 | 131 |

Данные по возрастной структуре населения отсутствуют.

Население д. Заложное на 01.01.2011 г. составляет 131 человек.

Демографическая ситуация в д. Заложное продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. Данные по механическому приросту отсутствуют.

Данные по динамике населения д. Заложное на 2006 – 01.01.2011 г. представлены в таблице 9.

Таблица 9

Динамика населения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика населения | 138 | 143 | 142 | 141 | 144 | 131 |

Динамика изменения численности населения д. Заложное за последние 6 лет показывает тенденцию к уменьшению, значительный подъем населения наблюдался в 2010 г. (диаграмма 4).

Диаграмма 4: Динамика изменения численности населения д. Заложное за период 2006 – 2011 гг.

Данные по половозрастной структуре населения отсутствуют.

Приведённые выше данные позволяют сделать следующие выводы:

- в населенном пункте наблюдается падение численности населения;

- активный подъем численности населения наблюдается в 2010 году.

##### Деревня Барнаул

Таблица 10

Динамика населения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Динамика населения | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 11

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 лет | - | - |
| 1-3 года | - | - |
| 4-5 лет | - | - |
| 6 лет | - | - |
| 7-15 лет | - | - |
| 16-17 лет | - | - |
| 16-54 года ж. | - | - |
| 16-59 лет м. | 1 | - |
| Старше трудоспособного возраста | - | - |

Приведённые выше данные по ряду населенных пунктов позволяют сделать следующие выводы:

- в населенных пунктах наблюдается подъем численности населения;

- за последние 10 лет смертность превышает рождаемость;

- численность женщин превышает численность мужчин;

- население трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста.

#### 1.3.3. Баланс территорий, категории земель

Общий земельный фонд района сельсовета 21230,0 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице 12.

Таблица 12

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 2160,2 | 10,2 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 13097,4 | 61,7 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 86,2 | 0,4 |
| 4 | земли лесного фонда | 5869,8 | 27,6 |
| 5 | земли водного фонда | 16,4 | 0,1 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | - | - |
| Итого | 21230,0 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (61,7%), относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 0,4% земель района и представлены отводами от линий электропередач и нефтепровода, нефтеперекачивающей станцией и автомобильными дорогами.

Границы земельных участков лесного фонда в настоящее время не проинвентаризированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Общая площадь требует уточнения. В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций, и переданные им в безвозмездное пользование.

Все земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к эксплуатационным лесам.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

К землям водного фонда относятся озера, расположенные на территории сельсовета.

На территории сельсовета располагаются 3 населенных пункта – с. Мостовское, д. Заложное и д. Барнаул.

Площадь территории села Мостовское составляет 1400 га по данным администрации Мостовского сельсовета Курганской области. На опорном плане села выделены существующие зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ природных объектов.

Существующая жилая застройка занимает 105,7 га, что составляет 7,6 % от территории проектируемого района.

Зоны различного функционального назначения включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, водоемами, и другими объектами общего пользования. В том числе площади, улицы, проезды, дороги занимают 11,3 га (0,8 % от всей территории); территории зелёных насаждений составляют в черте села 930,3 га (66,4% от всей территории), т.е. 5053,3 м2 на одного жителя села.

Существующий баланс территорий рассчитывается исходя из численности населения на 01.01.09- 1841 чел.

Площадь территории деревни Заложное в существующих границах составляет 228 га по данным администрации Мостовского сельсовета Курганской области. На опорном плане деревни выделены существующие зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ природных объектов.

Существующая жилая застройка занимает 15,5 га, что составляет 6,8 % от территории проектируемого района.

Зоны различного функционального назначения включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, водоемами, и другими объектами общего пользования. В том числе территории зелёных насаждений, которые составляют в черте деревни 0,1 га (0,04 от всей территории), т.е. 7,6 м2 на одного жителя деревни, что меньше норматива, который составляет  – 12 м2 на 1 человека (СП 42.13330.2011, табл.3).

Существующий баланс территорий рассчитывается исходя из численности населения на 01.01.11- 131 чел.

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 13.

Таблица 13

Существующий баланс территории населенных пунктов, входящих в состав Мостовского сельсовета

| Наименование территорий | Мостовское | Заложное |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| Общая площадь населенного пункта | 1400 | 100 | 7604,6 | 228 | 100 | 17404,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Жилые зоны | 105,7 | 30,0 | 574,1 | 15,5 | 6,8 | 1183,2 |
| из них: |  |  |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | 105,3 | 7,5 | 572 | 15,5 | 6,8 | 1183,2 |
| - малоэтажная секционная застройка (2-3 эт.) | 0,4 | 0,1 | 2,1 | - | - | - |
| 2 Общественно-деловые зоны | 5,3 | 0,4 | 28,8 | 0,1 | 0,1 | 7,6 |
| из них: |  |  |
| - комплексная общественно- деловая зона | 0,7 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 7,6 |
| - зона учебных заведений | 1,2 | 0,1 | 6,5 | - | - | - |
| - зона объектов спортивного назначения | 0,7 | 0,1 | 3,8 | - | - | - |
| - зона объектов культурного наследия | - | - | - | - | - | - |
| - зона объектов здравоохранения | 2,7 | 0,1 | 14,7 | - |  | - |
| 3. Производственные и коммунально-складские зоны | 5,5 | 0,4 | 29,9 | - | - | - |
| из них: |  |  |
| -зона производственных объектов | 5,5 | 0,4 | 29,9 | - | - | - |
| -зона коммунально-складских объектов | 19,7 | 2,8 | 25,4 | - | - | - |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,5 | 0,1 | 8,1 | - | - | - |
| из них: |  |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,05 | 1,0 | - | - | - |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 1,3 | 0,05 | 7,1 | - | - | - |
| 5. Рекреационные зоны | 1024,0 | 73,1 | 5562,3 | 195,6 | 85,8 | 14931,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| -озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки) | 875,5 | 62,5 | 4755,6 | 9,6 | 4,2 | 732,8 |
| -леса и залесенные территории | 54.8 | 3,9 | 297,7 | 1,0 | 0,4 | 76,3 |
| -водные объекты | 93.7 | 6,7 | 509,0 | 185,0 | 81,1 | 14122,2 |
| 6. Зоны сельскохозяйственного использования | 231,3 | 16,5 | 1256,4 | 14,7 | 6,4 | 1122,2 |
| из них: |  |  |
| - огороды | 0,6 | 0,1 | 3,3 | - | - | - |
| -коллективные сады | - | - | - | - | - | - |
| -сенокосы и пастбища, луга | 219,1 | 15,6 | 1190,1 | - | - | - |
| - объекты сельскохозяйственного назначения | 11.6 | 0,8 | 63,0 | - | - | - |
| -земли с\х использования |  |  |  | 14,7 | 6,4 | 1122,2 |
| 7. зоны специального назначения | 4,7 | 0,3 | 25,5 | 2,1 | 0,9 | 160,3 |
| из них: |  |  |
| - кладбища | 3,4 | 0,2 | 18,5 | 2,1 | 0,9 | 160,3 |
| - свалки, скотомогильники | 1,3 | 0,1 | 7,0 | - | - | - |
| 8. иные зоны | 10,7 | 0,8 | 58,1 | - | - | - |
| - прочие территории (пустыри, неиспользуемые, изрытые территории, навалы грунта, болота) | 10,7 | 0,8 | 58,1 | - | - | - |
| 2. Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования | 11,3 | 0,8 | 61,4 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| -площади, улицы, проезды, дороги | 11,3 | 0,8 | 61,4 |  |  |  |
| -озеленение улиц и дорог |  |  |  |  |  |  |

#### 1.3.4. Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Сформированная система связей территории Мостовского сельсовета, как внутренних, так и внешних, определила прямолинейный характер его планировочной структуры.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Главной целью функционального зонирования территории Мостовского сельсовета является поддержание баланса интересов граждан живущих на данной территории.

В настоящий момент на территории Мостовского сельсовета Варгашинского района по характеру преимущественной хозяйственной деятельности сложились следующие основные типы функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Общее функционально-территориальное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий: водоохранными зонами, зонами охраны источников питьевого водоснабжения.

##### Жилая зона

Жилая зона сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе Мостовское, д. Заложное и д. Барнаул.

Село Мостовское является административным центром Мостовского сельсовета. Жилая застройка села представляет собой селитебное образование, вытянутое вдоль восточного берега озера Мостовское с севера на юг, как бы огибая его, с запада на восток вдоль ул. Маяковского, а также с севера на юг вдоль улицы Горького. Застройка кварталов преимущественно одноэтажная усадебная, в основном некапитальными (деревянными) домами. В центре села, вдоль улицы Советская, имеется участок секционной жилой застройки. Большая часть участков располагается вдоль главных улиц Советская, Горького, Маяковского. Жилая зона села занимает 107 га, т.е. 7,0% общей площади.

Застройка деревни Заложное, располагается на восточном берегу озера Большое Заложное, а также на северном берегу озера Малое Заложное и представлена преимущественно одноэтажными некапитальными (деревянными) домами с приусадебными участками. Жилые кварталы расположены хаотично, в отдалении друг от друга. Жилая зона деревни занимает 15,5 га, т.е. 3,8% общей площади.

Застройка деревни Барнаул представляет собой два участка жилой застройки, расположенных в южной части деревни на удаленном расстоянии друг от друга. Жилая зона деревни занимает 0,1 га, т.е. 0,1% общей площади.

В границах населенных пунктов достаточно территорий для развития жилой застройки.

Стоит отметить, что большая часть жилой застройки населенных пунктов Мостовского сельсовета, в особенности с. Мостовского, попадает на территории санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных предприятий, свалок ТБО, скотомогильников, а так же в водоохранные зоны рек. Это негативно влияет на условия проживания населения и противоречит требованиям существующих норм и правил (конкретно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов).

##### Жилой фонд

Численность населения на 01.01.2011 составила 1973 человека.

Жилой фонд Мостовского сельсовета по данным администрации Мостовского сельсовета на конец 2010 составил 32430,0 кв. м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составила 16,4 кв.м/чел. Общие сведенья по жилищному фонду представлены в таблице 12.

По принадлежности жилой фонд характеризуется следующими данными, которые представлены в таблице 13:

- к частному жилому фонду относится 32392,0 кв.м  (99,9%) жилой площади;

- к муниципальному жилому фонду принадлежит 38,0 кв.м (0,1%) жилой площади.

В таблицах 14, 15, 17, 18, 19 и 20 приводится распределение жилого фонда на многоквартирные и индивидуальные дома, характеристике по материалу стен и времени возведения, по оборудованию необходимыми объектами инженерной инфраструктуры, по проценту износа.

Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда на территории сельсовета составляет 450,0 кв. м или 1,4% от существующей жилой застройки. Данные по ветхости и аварийности жилого фонда представлены в таблице 16.

Распределение жилищного фонда Мостовского сельсовета по проценту износа на конец 2010 года:

- от 0% до 30% - 30,7%;

- от 31 до 65% - 65,3 %;

- от 66 до 70% - 4,0 %;

- свыше 70% - жилого фонда нет.

Все данные по жилому фонду Мостовского сельсовета приведены в соответствии с данными администрации Мостовского сельсовета и статистического бюллетеня «Сведения о жилищном фонде в Варгашинском районе за 2010 год», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области.

Таблица 14

Общая площадь жилых помещений в Мостовском сельсовете

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений кв.м | Численность постоянного населения, человек | Общая площадь в среднем на 1 жителя, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в гор. поселениях | в сельской местности | Всего | в гор. поселениях | в сельской местности | всего | в гор. поселениях | в сельской местности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Мостовское | 28639,1 | - | 28639,1 | 1841 | - | 1841 | 15,6 | - | 15,6 |
| 2 | д. Заложное | 3745,6 | - | 3745,6 | 131 | - | 131 | 28,6 | - | 28,6 |
| 3 | д. Барнаул | 45,3 | - | 45,3 | 1 | - | 1 | 45,3 | - | 45,3 |
|  | ВСЕГО | 32430,0 | - | 32430,0 | 1973 | - | 1973 | 16,4 | - | 16,4 |

Таблица 15

Структура жилого фонда по формам собственности

| № п/п | Наименование | Общая площадь жилых помещений, всего | В том числе в: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частном жилфонде | Государственном жилфонде | Муниципальном жилфонде | в другом жилфонде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мостовской сельсовет | 32430,0 | 32392,0 | - | 38,0 | - |

Таблица 16

Жилые дома (индивидуально-определенные здания)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений в жилых домах, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Мостовское | 459 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20017,1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | д. Заложное | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3745,6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | д. Барнаул | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 45,3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | ВСЕГО | 502 | 150 | 159 | 108 | 85 | 23808,0 | 3526,0 | 8605,0 | 7115,0 | 4562,0 |

Таблица 17

Жилые квартиры в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число квартир, единиц | Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Мостовское | 274 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8622,0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | д. Заложное | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | д. Барнаул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 274 | 16 | 43 | 177 | 38 | 8622,0 | 385,0 | 1640,0 | 5301,0 | 1296,0 |

Таблица 18

Ветхий и аварийный жилищный фонд

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Ветхий и аварийный жилой фонд | Удельный вес ветхого и аварийного жилья, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, кв. м | Из них: |  |
|  |  |  |  | Ветхих | Аварийных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Мостовское | 28639,1 | 450,0 | 450,0 | - | 1,4 |
| 2 | д. Заложное | 3745,6 | - | - | - | - |
| 3 | д. Барнаул | 45,3 | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 32430,0 | 450,0 | 450,0 | - | 1,4 |

Таблица 19

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Наименование | Площадь жилых помещений, всего | в том числе износ | Число жилых домов, единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Мостовской сельсовет | 32430,0 | 9952,0 | 21164,0 | 1314,0 | - | 155 | 300 | 47 | - | 5 | 6 | 80 | - |

Таблица 20

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| № п/п | Наименование | Площадь жилых помещений, всего | в том числе кв.м | Число жилых домов (индивидуально-определенные здания), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каменн. кирпиченые | панельные | блочные | монолитные | смешанные | деревянные | прочие | Каменн. кирпиченые | панельные | блочные | монолитные | смешанные | деревянные | прочие | Каменн. кирпиченые | панельные | блочные | монолитные | смешанные | деревянные | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Мостовской сельсовет | 32430,0 | 1893,0 | - | - | - | 576,0 | 29961,0 | - | 47 | - | - | - | 9 | 446 | - | 31 | - | - | - | 4 | 56 | - |

Таблица 21

Оборудование всего жилищного фонда

| № п/п | Наименование | Площадь жилых помещений, всего | общая площадь жилых помещений, оборудованная: проценты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отоплением | в т.ч. централизованным | горячим водоснабжением | в т.ч. централизованным | газом | электроплитами | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведением (канализация) | в т.ч. централизованным | ваннами, душем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Мостовской сельсовет | 32430,0 | 27,6 | 27,6 | - | - | 95,2 | - | 23,3 | 23,3 | 23,3 | - | 4,3 |

Таблица 22

Распределение жилищного фонда по времени возведения

| № п/п | Наименование | Площадь жилых помещений, всего | в том числе кв.м | Число жилых домов (индивидуально-определенные здания), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1920 года | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г | до 1920 года | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г | до 1920 года | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Мостовской сельсовет | 32430,0 | - | 10642,0 | 19542,0 | 1357,0 | 889,0 | - | 257 | 208 | 19 | 18 | - | 6 | 80 | 5 | - |

Результаты анализа:

- низкий уровень благоустройства жилого фонда;

- жилая застройка представлена, в основном, индивидуальными жилыми домами, находящимися в частной собственности;

- средняя обеспеченность населения жильем 16,4 кв.м. общей площади на одного человека.

##### Общественно-деловая зона

Основное общественно-деловое обслуживание сельсовета проходит в с. Мостовское.

В селе Мостовское общепоселковый центр располагается в центральной части. Здание администрации сельсовета находится на ул. Советская. Почта и аптека совмещены в одном здании, дом культуры совмещен с библиотекой. В центральной части села также находятся общеобразовательная школа, детский сад, магазины, автостанция, спортивная площадка, банк. Магазины равномерно распределены по территории села и располагаются в северной, восточной и центральной частях.

В д. Заложное располагается дом культуры.

В д. Барнаул нет объектов общественно-делового обслуживания.

В целом можно сказать, что перечень объектов общественно-деловой зоны в сельской местности очень скуден, отсутствуют сформированные зоны общепоселкового центра.

По данным Администрации сельсовета обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд показателей обеспеченности не соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области (далее РНГП Курганской области).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 и РНГП Курганской области. Расчет произведен на существующее население Мостовского сельсовета на 01.01.11 г. – 1973 человек, в том числе с. Мостовское – 1841 человек, д. Заложное – 131 человек и д. Барнаул – 1 человек.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения Мостовского сельсовета приведена в таблице 23.

Таблица 23

Обеспеченность учреждениями обслуживания

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность | всего | с. Мостовское | д. Заложное | д. Барнаул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Образование |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | 1/55 | 1/55 | - | - |
|  | обеспеч. 15 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 30 | 28 | 2 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Группа кратковременного пребывания детей | натур.показат. (ед/мест) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во мест | 1 | - | 1 | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | 1/640 | 1/640 | - | - |
|  | обеспеч. 107 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 211 | 197 | 14 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Учебные заведения профессионального образования (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и доли городских поселений в системе формирования центра (фактическая 11 мест на 1 тыс. чел.)* | Необходимое кол-во мест | по заданию на проектирование |
|  |  | % |  |  |  | - |
| Детские дома (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 3 места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 6 | 6 | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Внешкольные учреждения (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 10% от общего числа школьников | Необходимое кол-во мест | 17 | 15 | 2 | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Культура |
| Клубы, дома культуры (посад.мест) | натур.показат.(посад.мест) | 2/300 | 1/300 | 1/- | - |
|  | обеспеч. 80 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест | 158 | 147 | 11 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Библиотеки (ед/посад.мест) | натур.показат.(ед/ чит.мест) | 1/17 | 1/17 | - | - |
|  | обеспеч. 0 до 5 тыс.чел. 5 чит.мест; св. 10 до 50 тыс.чел 2 чит.мест | Необходимое кол-во мест | 10 | 9 | 1 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Физкультура и спорт |
| Объекты спорта всего (га) | натур.показат. (ед/площадь) | 2/0,7 | 2/0,7 | - | - |
|  | обеспеч. 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 1,4 | 1,3 | 0,1 | - |
|  |  | % | 50,0 | 53,8 | - | - |
| Спортивные залы общего пользования (ед/площадь) | натур.показат. (ед/площадь) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 80 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 157,8 | 147,3 | 10,4 | 0,1 |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Здравоохранение |
| Больничные учреждения (койко-мест) | натур.показат. (койко-мест) | 1/15 | 1/15 | - | - |
|  | обеспеч. 6 коек на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во койко-мест | 12 | 11 | 1 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Поликлиника (ед/посещений) | натур.показат. (ед/посещений в месяц/в смену) | 1 | 1 | - | - |
|  | обеспеч. 22 посещений на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во посещений | 1 | 1 | - | - |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулаторий, участковые больницы (ед.) | натур.показат. (ед) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. По заданию на проектирование | Необходимое кол-во мест | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (ед.) | натур.показат. (ед/кв.м) | 1/26,4 | 1/26,4 | - | - |
|  | обеспеч. По заданию на проектирование (14,0 кв.м) | Необходимое кол-во кв.м | 27,6 | 25,8 | 1,8 | - |
|  |  | % | 95,7 | более 100 | - | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (ед/автомобиль) | натур.показат. (ед/автомобиль) | 1 | 1 | - | - |
|  | обеспеч. 0,1 автомобиль на 1 тыс.чел сельского поселения | Необходимое кол-во ед. | 1 | 1 | - | - |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - |
| Торговля, общественное питание |
| Количество торговых объектов (ед/кв.м торговой площади), в том числе: | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | 12/568,7 | 12/568,7 | - | - |
|  | обеспеч. 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 592,3 | 552,7 | 39,3 | 0,3 |
|  |  | % | 96,0 | более 100 | - | - |
| продовольственных товаров (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 100 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 197,3 | 184,1 | 13,1 | 0,1 |
|  |  | % | - | - | - | - |
| непродовольственных товаров (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | 2/33,0 | 2/33,0 | - | - |
|  | обеспеч. 200 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 395,0 | 368,6 | 26,2 | 0,2 |
|  |  | % | 8,4 | 9,0 | - | - |
| Рыночный комплекс розничной торговли (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 24,0 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 47,4 | 44,2 | 3,2 | - |
|  |  | % | - | - | - | - |
| Количество объектов общественного питания постоянно действующих (ед/посад.мест) | натур.показат. (ед/посад.мест) | 1/100 | 1/100 | - | - |
|  | обеспеч. 40 мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 79 | 74 | 5 | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Социальное обслуживание |
| Центр социального обслуживания | натур.показат. (ед.) |  |  |  |  |
|  | обеспеч. 1 объект на гор. округ, поселение или по заданию на проектирование | Необходимое кол-во объектов | Обслуживание в р.п. Варгаши |
|  |  | % |  |  |  | - |
| Интернаты для престарелых и инвалидов (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) | 1/25 | 1/25 | - | - |
|  | обеспеч. 3 места на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 6 | 6 | - | - |
|  |  | % | более 100 | более 100 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России (операц. место) | натур.показат. (ед/операционное место) | 1 | 1 | - | - |
|  | обеспеч. 1 объект на 10-30 тыс. чел. | Необходимое кол-во объектов | 1 | 1 | - | - |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - |
| Отделения связи (объект) | натур.показат. (объект) | 1 | 1 | - | - |
|  | обеспеч. 1 на 0,5-0,6 тыс. чел. | Необходимое кол-во (объект) | 1 | 1 | - | - |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания (раб. мест) | натур.показат. (раб. мест) | 3/5 | 3/5 | - | - |
|  | обеспеч. 4 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во раб. мест | 8 | 7 | 1 | - |
|  |  | % | 62,5 | 71,4 | - | - |
| Пожарное депо (НБП 101-95) (пожарный автомобиль) | натур.показат.(автомобиль) | 1/2 | 1/2 | - | - |
|  | обеспеч. 0,4 автомобиля на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во автомобилей | 1 | 1 | - | - |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - |
| Кладбище (га) | натур.показат. (га) | 4/6,9 | 2/3,4 | 1/ 2,0 | 1/1,5 |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс.чел | Необходимая площадь | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0002 |
|  |  | % | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 |

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показывает существующую неравномерность предоставления услуг по территориям и наличие несоответствия нормативным требованиям по разным видам обслуживания.

###### Учреждения образования

В Мостовском сельсовете (с. Мостовское) имеется одно дошкольное общеобразовательное учреждение: МДОУ «Мостовской детский сад» на 55 мест. Основан в 1937 году. Одноэтажное здание расположено по ул. М. Горького, 36. Детское дошкольное учреждение посещает 56 детей. Численность педагогических работников дошкольных учреждений – 6 человек.

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях в целом по сельсовету составляет 100%.

На территории сельсовета (с. Мостовское) функционирует одно муниципальное общеобразовательное учреждение «Мостовская средняя общеобразовательная школа» на 640 мест. Новое здание средней школы построено 1981 г. Трехэтажное кирпичное здание расположено по адресу ул. Гоголя, 5. На сегодняшний день в школе учатся 212 детей. Работает 24 педагога. Общая численность работников общеобразовательного учреждения – 50 человек. Первая школа (сельское начальное училище) в с. Мостовском была открыта 1 сентября 1863 г. Учащихся в школе на 1 января 1909 г. было 40 мальчиков и 12 девочек.

На территории д. Заложное и д. Барнаул общеобразовательных учреждений нет.

Использование профессиональных учебных заведений происходит в р.п. Варгаши, городе-центре Кургане и других поселений в зоне влияния.

Обслуживание детскими дома происходит в Варгашинском поссовете. Детский дом рассчитан на 32 места.

###### Учреждения культуры

Базовыми учреждениями культуры в сельсовете остаются учреждения культурно – досугового типа (клубы, Дома культуры) и библиотеки.

На территории Мостовского сельсовета (с. Мостовское) находится дом культуры на 300 мест. Здание расположено по адресу ул. М. Горького, 42. В здании клуба имеется библиотека на17 мест.

В д. Заложное имеется одно учреждение культуры – клуб. В клубе посадочные места отсутствуют.

Обеспеченность местами в домах культуры и библиотеках по сельсовету в целом составляет 100%.

###### Спортивные сооружения

По данным администрации Мостовского сельсовета на территории сельсовета расположены 2 объекта спорта (спортивные площадки) общей площадью 0,7 га. Обе площадки находятся на территории с. Мостовское.

###### Здравоохранение

Медицинскую помощь населению Мостовского сельсовета оказывает Варгашинская ЦРБ Мостовское отделение и поликлиника расположенные в с. Мостовском по адресу Территория больницы 2, 6. Численность среднего медицинского персонала – 24 человека, численность врачей – 1 человек. В состав больницы входит станция скорой медицинской помощи. Обеспеченность количеством объектов здравоохранения по сельсовету составляет 100%.

Также на территории сельсовета (с. Мостовское) по ул. Советская 78 имеется фармацевтическое учреждение – аптечный пункт (филиал ОАО «Курганфармация» аптека №10).

Основное обслуживание осуществляется в больнице и поликлинике, которые находятся в р.п. Варгаши.

###### Общественное питание

В Мостовском сельсовете имеется 1 объект общественного питания, который находится в с. Мостовское по ул. Ленина, 14. Бар «Метелица» рассчитан на 100 мест. Численность работников – 7 человек. Обеспеченность местами в объектах общественного питания по сельсовету составляет 100%.

###### Объекты торговли

Все объекты торговли расположены в с. Мостовское.

По данным администрации Мостовского сельсовета на 01.01.2011 г. функционирует 12 учреждений торговли общей площадью торговых залов 568,7 кв.м., в том числе:

- 2 непродовольственных учреждений торговли площадью 33,0 кв.м;

- 10 универсальных учреждений торговли площадью 535,7 кв.м.

Также на территории сельсовета находятся 1 нестационарный объект торговли, общая площадь которого 3,0 кв.м.

Сведения о предприятиях торговли расположенных на территории Мостовского сельсовета на 01.01.2011 г. приведены в таблице 24.

Таблица 24

Перечень объектов торговли

| № п/п | Наименование объекта розничной торговли (в том числе мелкорозничной торговли) | Месторасположение/ Адрес | Торговая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Непродовольственные |
| 1. | Магазин «Золушка», ИП Екатеренчук Л.В. | ул. М. Горького, 36 | 15,0 |
| 2. | Магазин, ИП Коровин М.В. | ул. Ленина, 3 | 18,0 |
| Универсальные |
| 3. | Магазин, ООО «Универсальная оптово-торговая база» | ул. Советская, 83 | 60,0 |
| 4. | Магазин «Первая ласточка», ООО «Вега» | ул. Ленина, 8 | 61,2 |
| 5. | Магазин «Молотовский», ИП Екатеренчук Л.В. | ул. М. Горького, 42 | 28,5 |
| 6. | Магазин, ПО «Зауралье» | ул. Ленина, 5 | 46,0 |
| 7. | Магазин, ИП Старичкова Г.Ф. | ул. Гоголя, 2 | 35,0 |
| 8. | Магазин, ИП Старичков П.В. | ул. Маяковского, 37а | 27,0 |
| 9. | Магазин «Марайский», ПРСК «Восход» | ул. Ленина, 6 | 214,0 |
| 10. | Магазин «Русь», ИП Халина О.Н. | ул. М. Горького, 41 | 31,0 |
| 11. | Магазин, ИП Жирнова Л.И. | ул. Чкалова, 18 | 18,0 |
| 12. | Магазин | Территория больницы | 12,0 |
| Нестационарные объекты торговли |
| 13. | Киоск, ООО «КурганРыбИнвест» | ул. М. Горького | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 568,7 |

Обеспеченность торговой площадью по сельсовету составляет 96,1%.

###### Социальное обслуживание

В Мостовском сельсовете 198 человек, или 10,0% от общей численности населения нуждаются в социальной поддержке, в том числе:

-	пенсионеры – 100 человек, из них одиноких – 31 человек;

-	инвалиды – 63 человека;

-	дети-инвалиды – 9 человек;

-	семьи с несовершеннолетними детьми – 25 семей.

Для обслуживания этой категории населения в районе работает ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (ГУ «КЦСОН») и филиал Курганского Главного управления социальной защиты населения.

В ГУ «КЦСОН» работают два отделения социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, два надомных отделения, отделение по работе с семьей, отделение срочной социальной помощи, торговое отделение по обслуживанию малообеспеченных граждан, стационарное отделение на 25 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В Мостовском сельсовете интернат для престарелых и инвалидов расположен на территории больницы 6. Интернат рассчитан на 25 мест.

###### Банковские и финансовые услуги

В Мостовском сельсовете современный банковский сектор представлен операционной кассой внекассового узла Варгашинского ОСБ №4904/020. Операционная касса расположена по ул. Гоголя 30 в с. Мостовское.

Услуги связи жителям Мостовского сельсовета оказывает 1 объект почтовой связи, расположенный в с. Мостовское на ул. Советская, 78.

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. Страхование сегодня – это одна из необходимых форм в комплексе мер социально-экономической защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства.

Основной объем поступлений страховых организаций приходится на добровольное страхование имущества и обязательное страхование гражданской ответственности. Основой рынка страховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование.

На территории района страховой сектор представлен  агентством в р.п. Варгаши филиала ООО « Росгосстрах » в Курганской области.

###### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и предприятия обслуживания

Обслуживание местами в гостинице осуществляется в административном центре Варгашинского муниципального района – р.п. Варгаши.

В Мостовском сельсовете (с. Мостовское) расположены 3 объекта бытового обслуживания. Для того чтобы воспользоваться остальными бытовыми услугами, люди вынуждены ехать в р.п. Варгаши, который является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских поселений или г. Курган.

На территории сельсовета расположено 1 пожарное депо на два пожарных автомобиля. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В настоящее время данное требование выполняется.

На территории Мостовского сельсовета существуют 4 кладбища, в том числе:

- 2 кладбища в с. Мостовское площадью 3,4 га;

- 1 кладбище в д. Заложное площадью 2,0 га;

- 1 кладбище в д. Барнаул площадью 1,5 га, за границей деревни.

Обеспеченность по сельсовету составляет 100%.

##### Производственная и коммунально-складская зоны

###### Промышленный комплекс

Все предприятия Мостовского сельсовета сосредоточены в с. Мостовское.

На территории села Мостовское можно выделить 2 группы предприятий промышленного комплекса: группа предприятий местной и пищевой промышленности и предприятия машиностроительного комплекса.

На площадке предприятия ООО «Новые технологии» (ранее МП «Стройтранс»).

Предприятие расположено на территории бывшего ООО «КурганРыбИнвест» на северо-востоке с. Мостовское.

Перечень предприятий промышленного комплекса и основная информация о них представлена в таблице 25.

Таблица 25

Перечень предприятий промышленного комплекса

| № п/п | Наименование предприятия | Месторасположения | Вид деятельности | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия машиностроительного комплекса |
| 1 | Цех ООО «Новые технологии» | с. Мостовское, ул. Восточная | изготовление насосов для нефтеперерабатывающего оборудования | 25 |
|  | ИТОГО |  |  | 25 |
| Предприятия местной и пищевой промышленности |
| 2 | ООО «КурганРыбИнвест» | с. Мостовское | выпечка хлеба | 15 |
|  | ИТОГО |  |  | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  | 40 |

На предприятиях промышленного комплекса работают 40 человек.

###### Предприятия обслуживания

Предприятия обслуживания в Мостовском сельсовете делятся на предприятия по обслуживанию инженерно-транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры.

Данные по предприятиям обслуживания представлены в таблице 26.

Таблица 26

Предприятия обслуживания

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Виды деятельности и производимая продукция | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия обслуживания инженерно-транспортной инфраструктуры: |
| 1 | Варгашинское ДРСУ | на востоке с. Мостовское | ремонт и строительство дорог | н.д. |
|  | ИТОГО |  |  |  |
| Предприятия обслуживания инженерной инфраструктуры |
| 2 | ООО «Термогаз» | на северо-востоке с. Мостовское | обслуживание сетей теплоснабжения | 74 |
|  | ИТОГО |  |  | 74 |
|  | ВСЕГО |  |  | 74 |

##### Коммунально-складская зона

На территории Мостовского сельсовета коммунально-складская зона представлена гаражами, ангарами. На территории ООО «Новые технологии» расположен гараж для 3-х автобусов. Численность работников – 6 человек.

Данные по предприятиям коммунально-складской зоны представлены в таблице 27.

Таблица 27

Предприятия коммунально-складской зоны

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Виды деятельности и производимая продукция | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория ООО «Новые Технологии» | с. Мостовское, ул. Восточная | гаражный комплекс | 6 |
|  | ИТОГО |  |  | 6 |

##### Зона инженерной инфраструктуры

###### Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение на территории сельского совета отсутствует. Население пользуются собственными источниками (шахтными колодцами, скважинами). Объекты соцкультбыта обеспечиваются водой также из индивидуальных источников. В с. Мостовское расположено 2 скважины, одна из скважин работает на объекты культурно-бытового обслуживания, другая – для населения (суммарная производительность источников 30 м3/сут).

В настоящем проекте был произведен расчет нормативного водопотребления по населенным пунктам. Расчеты выполнялись на основании проектной документации «Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области». В рассчитываемый объем воды входят расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения, полив и неучтенные расходы (20%), общее нормативное водопотребление  по сельсовету составляет 177,51 м3/сут. Результаты сведены в таблицу 28.

Таблица 28

Результаты расчета нормативного водопотребления по населенным пунктам Мостовского сельсовета

| Название населенного пункта | Население, чел. | Неучтенные расходы (20%) | Cуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Барнаул | 1 | 0,00 | 0,03 |
| с. Мостовское | 1841 | 18,41 | 165,69 |
| д. Заложное | 131 | 1,31 | 11,79 |
| ИТОГО | 1973 | 19,72 | 177,51 |

Система сбора бытовых отходов централизованно на очистные сооружения в сельсовете отсутствует. Вся застройка как жилая, так и общественная с. Мостовское, д. Заложное, д. Барнаул оборудована холодными туалетами и выгребными ямами.

Нормативный объем бытовых стоков от существующей застройки Мостовского сельсовета составит 118,32 м3/сут. Результаты приведены в таблице 29.

Таблица 29

Результаты расчета нормативного объема бытовых стоков от застройки Мостовского сельсовета

| Название населенного пункта | Население, чел. | Неучтенные расходы (20%) | Суммарный объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,00 | 0,00 |
| с. Мостовское | 1841 | 18,41 | 110,46 |
| д. Заложное | 131 | 1,31 | 7,86 |
| ИТОГО | 1973 | 19,72 | 118,32 |

###### Теплоснабжение

Организация, эксплуатирующая системы теплоснабжения на территории с. Мостовское – МУП «Тепловые сети», в их ведомстве находится 3 котельные. Все источники расположены на территории с. Мостовское. Информации по котельным сведена в таблицу 30.

Таблица 30

Сведения о котельных, функционирующих на территории с. Мостовское

(эксплуатирующее предприятие МУП «Мостовские тепловые сети»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Потребление, Гкал/час | Суммарное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | население | административные здания | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 2,80 | 2,30 | 80 | уголь | 0,117 | 0,423 | 0,033 | 0,573 |
| Котельная №2 | 2,20 | 1,30 | 80 | уголь | 0,102 | 0,048 | 0,033 | 0,183 |
| Котельная №3 | 2,00 | 1,40 | 80 | уголь | 0,024 | 0,231 |  | 0,255 |

Система централизованной подачи тепла в застройку в населенном пункте развита слабо, процент охвата жилой застройки централизованным теплоснабжением составляет 5%, общественной застройки – 100%. Теплотрассы от котельных подводятся к 2-хэтажным многоквартирным домам, детскому саду, клубу, школе. Общее теплопотребление по населенному пункту составляет 1,01 Гкал/час.

Централизованная система теплоснабжения отсутствует в  д. Барнаул, д. Заложное. Отопление в жилых домах и общественной застройке от индивидуальных источников (печи, отопительные установки).

Нормативное теплопотребление существующей застройки составит 5,73 Гкал/час. Нормативные показатели приняты согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области». При расчете учтен расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий объектов соцкультбыта. Результаты представлены в таблице 31.

Таблица 31

Результаты расчета нормативного теплопотребления

по Мостовскому сельсовету

| Название населенного пункта | Население, чел. | неучтенные расходы | суммарное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 1841 | 0,87 | 5,06 |
| д. Заложное | 131 | 0,11 | 0,66 |
| ИТОГО | 1973 | 0,99 | 5,73 |

###### Газоснабжение

Мостовской сельсовет  централизованной системой подачи природного газа не обеспечен. Все желающие пользуются сжиженным газом в баллонах. Заявки направляются в ОАО «Курганоблгаз» пункт обмена баллонов, расположенном в р.п. Варгаши. Баллоны доставляются в населенные пункты автомашинами.

В проекте произведен расчет нормативного газопотребления, с учетом подключения к централизованной сети всей застройки. При расчете учитывалось, что все источники теплоснабжения (централизованные – котельная, децентрализованные – индивидуальные отопительные установки) работают на газу. Расчеты нормативного потребления сведены в таблицу 32.

Таблица 32

Нормативный объем газопотребления по Мостовскому сельсовету

| Название населенного пункта | Население, чел. | расход газа на 1 чел, м3/час | неучтенные расходы (5%) | суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Барнаул | 1 | 0,034 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 1841 | 0,034 | 38,71 | 813,00 |
| д. Заложное | 131 | 0,034 | 4,86 | 102,15 |
| ИТОГО | 1973 |  | 43,58 | 915,16 |

###### Электроснабжение

Электроснабжение сельсовета осуществляется от электроподстанции ПС «Мостовская» 110/35/10 кВ. На подстанции установлены трансформаторы ТМТ- 6300/110 и ТДТМ-10000/110,  мощностями 6,3 МВа и 10 МВа соответственно.

Подстанция запитана воздушными линиями электропередач высокого напряжения ВЛ 110 кВ от энергосистемы Мокроусовского района Курганской области.

Электроэнергия от мостовской электроподстанции подается воздушными ЛЭП 10 кВ на трансформаторные пункты населенных пунктов сельсовета и далее после понижения напряжения в застройку. Ресурсом не обеспечена д. Баранаул. Электросети к населенному пункту не подведены.

Техническое состояние сетей и оборудования системы электроснабжения сельсовета удовлетворительное.

Суммарное потребление по сельсовету за 2010 г. составляет 1 450 тыс. кВт/час (согласно данным. Полученным от ОАО «Энергосбыт» и ООО «Электрон»).

Проектом рассчитано нормативное потребление электроэнергии. Результаты сведены в таблицу 33.

Таблица 33

Нормативный объем энергпотребления по Мостовскому сельсовету.

| Название населенного пункта | Население, чел. | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| д. Барнаул | 1 | 0,001 |
| с. Мостовское | 1841 | 0,906 |
| д. Заложное | 131 | 0,064 |
| ИТОГО | 1973 | 0,971 |

###### Связь

На территории сельсовета находятся автоматическая телефонная станция (с. Мостовское) и радиостанция (с. Мостовское), обеспечивающие население фиксированной связью. Объекты находятся на балансе ОАО «Ростелеком». Телефонная станция размещается – с. Мостовское, ул. Ленина,1. Емкость станции -400 телефонных номеров, 342 из них занято в жилом секторе, 1 – объект соцкультбыта, 44 в других организациях. Радиостанция ТУПВ 0,25/2 расположена в том же здании, что и АТС. Общее количество номеров – 150, все номера заняты в жилом секторе, возможности расширения станции нет. Также на территории с. Мостовское расположена станция сотовой связи «UTEL», владелец вышки ОАО «Ростелеком». Адрес размещения – с. Мостовское, ул. Маяковского,66.

Рассчитанное нормативное количество телефонных номеров для населения приведены в таблицу 34

Таблица 34

Нормативное количество телефонных номеров для Мостовского сельсовета

| Название населенного пункта | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Барнаул | 0 | 0 | 0 |
| с. Мостовское | 614 | 18 | 6 |
| д. Заложное | 44 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 658 | 20 | 6 |

##### Зона транспортной инфраструктуры

###### Внешний и внутренний транспорт. Улично-дорожная сеть

Транспортное обслуживание Мостовского сельсовета осуществляется автомобильным транспортом. Железнодорожный транспорт в Мостовском сельском поселении отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в р.п. Варгаши.

###### Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт в Мостовском сельском поселении отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в р.п. Варгаши.

Станция Варгаши Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» является промежуточной, 4 класса. Станция обслуживает потоки пассажиров трех пар электропоездов в сутки: №6301/6302, №6303/6306, №6307/6308, а также на проходящих поездах дальнего следования.

###### Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт

Мостовской сельсовет находится в 35 км к северу от административного центра р.п. Варгаши.

Территория Мостовского сельсовета выгодно расположена с точки зрения обеспечения транспортных связей: основу транспортного каркаса составляет автомобильная дорога «Варгаши – Мостовское - Крутихинское», 37 ОП МЗ 37 Н – 0302, IV техническая категория, связывающая большую часть населенных пунктов муниципального образования с административным центром и автомобильной дорогой федерального значения «М51», что благоприятно влияет на доступность территории, протяженностью 78,3 км (в том числе 11,2 км по территории Мостовского сельсовета).

Перечень проходящих по территории сельсовета автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения приведен в таблице 35.

Таблица 35

Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения на территории сельсовета

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Покрытие | Протяженность автомобильной дороги с учетом транспортных развязок (в т.ч. по территории сельсовета), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 37 ОП МЗ 37 Н – 0302 | Варгаши – Мостовское - Крутихинское | а/б | 78,3 (11,2) |
| 2 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0305 | Подъезд к Заложное | грунт | 0,5 (0,5) |
| 3 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0306 | Подъезд к Мостовское | а/б | 2,4 (2,4) |
| 4 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0315 | Мостовское - Боровское | грунт | 10,0 (4,1) |

Автомобильная дорога «Мостовское - Барнаул», местного значения, V техническая категория, покрытие грунтовое, протяженностью 10,1 км (в том числе 10,1 км по территории Мостовского сельсовета).

Автомобильная дорога «Мостовское - Заложное», местного значения, IV техническая категория, покрытие асфальтовое, протяженностью 0,6 км (в том числе 0,6 км по территории Мостовского сельсовета).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Мостовского сельсовета составляет 18,2 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения Мостовского сельсовета 10,7 км.

Крупные транспортные сооружения на территории сельсовета отсутствуют.

Наличие автомобильного транспорта на территории Мостовского сельсовета в динамике приведено в таблице 36 (по данным ГИБДД Варгашинского района).

Таблица 36

Наличие автомобильного транспорта на территории Мостовского сельсовета в динамике

| Вид транспортных средств | Количество, ед. |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковые автомобили | 195 | 229 | 328 |
| Автобусы | 1 | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили | 12 | 14 | 16 |
| Мотоциклы | 27 | 22 | 28 |
| Всего | 235 | 266 | 373 |

###### Общественный транспорт

Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами района.

Для классификации маршрутов в проекте приняты следующие определения:

Областные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров между административными центрами муниципальных районов, городских округов;

Районные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров между населенными пунктами в границах района;

Межмуниципальные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, проходящие по территории области и не относящиеся к областным, районным, поселенческим маршрутам.

Данные о маршрутах представлены в таблице 37.

Таблица 37

Автобусные маршруты, обслуживающие населенные пункты Мостовского сельсовета

| № п/п | Номер, наименование маршрута | Вид сообщения, вид маршрута | Остановочные пункты в пути следования | Административная классификация маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 123 р.п. Варгаши АС – с. Мостовское | Междугородний, регулярный (ежедневно 6 рейсов) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское | Районный |
| 2 | № 103 р.п. Варгаши АС – д. Шмаково | Междугородний, регулярный (по пятницам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал д. Шмаково | Районный |
| 3 | № 105 с. Мостовское – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково | Районный |
| 4 | № 101 р.п. Варгаши АС – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (ежедневно 1 рейс) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково | Районный |

Не обеспечен общественным транспортом житель деревни Барнаул.

###### Улично-дорожная сеть населенных пунктов

С. Мостовское

Начертание уличной сети села не имеет четкой структуры, это связано с наличием естественной преграды (оз. Мостовское), территория села расположена к северу и востоку от поверхности озера.

Основными улицами в жилой застройке являются ул. М. Горького, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Чкалова, ул. Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Мелиоративная.

Главные улицы Советская, Маяковская, Пушкина обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром.

Общая протяженность улиц и дорог с. Мостовское составляет 29,00 км.

Плотность улично-дорожной сети 1,76 км/км2.

Плотность улично-дорожной сети на застроенной территории 3,06 км/км2.

Протяженность главных улиц села 13,04 км. Плотность главных улиц составляет 1,96 км/км2, при установленном нормативе 1,50 км/км2.

В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть села находится в удовлетворительном состоянии. Основная часть улиц села имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование. Основные показатели улично-дорожной сети представлены в таблице 38.

Таблица 38

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 29,00 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | 8,65 5,73 14,62 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 7,31 7,31 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 3,06 |

В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

Д. Заложное

Начертание уличной сети деревни не имеет четкой структуры, это связано с наличием естественных преград (оз. Большое Заложное, оз. Малое Заложное), территория деревни расположена между поверхностей озер.

Основными улицами в жилой застройке являются Улица 3, Улица 4.

Главные улицы Улица 1, Улица 2 обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром.

Общая протяженность улиц и дорог д. Заложное составляет 8,09 км.

Плотность улично-дорожной сети 1,96 км/км2.

Протяженность главных улиц деревни 8,09 км. Плотность главных улиц составляет 1,96 км/км2, при установленном нормативе 1,50 км/км2.

В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть деревни находится в удовлетворительном состоянии. Основная часть улиц деревни имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование. Основные показатели улично-дорожной сети представлены в таблице 39.

Таблица 39

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 8,09 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | 3,90 2,95 1,24 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 1,24 - |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 1,96 |

В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

##### Зона сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования занимают 14814 га площади всей территории сельсовета. Сельское хозяйство является важной отраслью производства Мостовского сельсовета: фермерское хозяйство, разведение крупного рогатого скота, производство зерна.

Агропромышленный комплекс имеет большое значение в социально экономическом развитии Мостовского сельсовета. По данным паспорта Мостовского сельсовета сельхозпроизводством на территории занимаются 1 крестьянско-фермерское хозяйство и 1 сельскохозяйственная организация. На 01.01.2010 г. на территории находилось предприятие ООО «КурганРыбИнвест» и ООО «Аккорд», на данный момент оно не действует. На территории сельсовета зарегистрировано 357 личных подсобных хозяйств.

Перечень предприятий занимающихся сельскохозяйственной деятельностью представлен в таблице 40.

Таблица 40

Перечень сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Месторасположения | Вид деятельности | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТОО «Рассвет» | с. Мостовское | с/х производство | 23 |
|  | ИТОГО |  |  | 23 |

Характеристика объектов сельского хозяйства представлена в таблице 41.

Таблица 41

Характеристика объектов сельского хозяйства

| хозяйствующие лица показатели | ЛПХ | КФХ | Организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хозяйствующие лица, всего | 357 | 1 | 1 |
| Работающих, всего | - | 4 | 23 |
| В т.ч. на хозяйство | - | 4,0 | 23,0 |
| с/х угодий всего га, в том числе: | - | 10,0 | 2697,0 |
| пашня, га | - | 10,0 | 2697,0 |
| пастбища, га | - | - | - |
| сенокосы, га |  | - | - |
| Обработка пашни, га/хозяйство | - | 10,0 | 2697,0 |
| Обработка пашни, га/работника | - | 2,5 | 117,3 |
| Пастбища, га/хозяйство | - | - | - |
| Пастбища, га/уч.голову КРС | - | - | - |
| Сенокосы, га/хозяйство | - | - | - |
| КРС голов всего, в том числе: | 336 | - | 9 |
| коров | 154 | - | 3 |
| Иных видов животных, в том числе: | 0 | - | 0 |
| Свиньи | 304 | - | 127 |
| Овцы и козы | 209 | - | - |
| Птица | 1650 | - | - |
| КРС/хозяйство | 0,9 | - | 9,0 |
| В т.ч. коров | 0,4 | - | 3,0 |
| КРС/работника | - | - | 0,4 |
| коров/работника | - | - | 0,1 |
| Свиней/хозяйство | 0,9 | - | 127,0 |
| Свиней/работника | - | - | 5,5 |
| Овец и коз /хозяйство | 0,6 | - | - |
| Птицы/хозяйство | 4,6 | - | - |

#### 3.5.7. Зона рекреационного назначения

Залесенная часть сельсовета благоприятна для длительного и кратковременного отдыха местного населения и населения соседних территориальных образований. Наиболее благоприятные участки примыкают к крупным водоемам.

Организованных благоустроенных рекреационных объектов на территории сельсовета не выявлено. Это обуславливает широкое развитие неорганизованного отдыха. В связи с этим проектом необходимо предусмотреть резервирование благоприятных территорий под развитие организованных рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха местных жителей сельсовета.

В целом, анализ современного использования территории Мостовского сельсовета Варгашинского района свидетельствует о наличии значительных территорий пригодных для природно-рекреационного использования (водные объекты, леса, луга).

#### 3.5.8. Зона специального назначения

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалками и скотомогильниками.

На данный момент на территории Мостовского сельсовета имеется четыре существующих кладбища:

- два кладбища на территории села Мостовское, расположены в границах села, в северо-восточной его части и в юго-восточной части жилой застройки;

- кладбище деревни Заложное, расположено в границах деревни, в северной части;

- кладбище деревни Барнаул, расположено за границами населенного пункта, у восточной границы деревни;

Так же на территории Мостовского сельсовета размещены две несанкционированных свалки твердых бытовых отходов, обе в селе Мостовское. Обе свалки необходимо закрывать и рекультивировать, т. к. в границы санитарно-защитных зон от этих объектов попадает жилая застройка с Мостовское.

В восточном направлении на расстоянии 230м от границы с. Мостовское размещен скотомогильник. В границы санитарно-защитной зоны от этого объекта попадает часть жилой застройки с. Мостовское.

### 1.4. Охрана окружающей среды

#### 1.4.1. Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды, характеризующий санитарно – эпидемиологическое благополучие населения.

Воздух необходимо содержать в чистоте. Большую роль в этом играют зеленые насаждения. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, листья задерживают частицы пыли.

Известно, что на деревьях, кустах, траве оседает до 70% пыли; 1 га леса поглощает ежегодно около 15т углекислого газа и выделяет примерно 11т кислорода. Деревья поглощают почти весь углекислый газ, содержащийся в слое воздуха до высоты 45 метров.

Источниками загрязнениями атмосферы являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Мостовском сельсовете, а также выхлопные газы автотранспорта в активной зоне обитания людей.

Размеры санитарно-защитных зон для источников вредного воздействия на атмосферный воздух сведены в таблицу 42

Таблица 42

Источники вредного воздействия

| № п/п | Наименование предприятия | СЗЗ | Класс опасности | Количество жилой застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Мостовское |
|  | ООО «Новые технологии» | 100 | IV | 25379,75 |
|  | ТОО Рассвет (свинокомплекс) | 300 | III | 66828,27 |
|  | ТОО Рассвет (молочно-товарная ферма) | 50 | V | − |
|  | Склад ГСМ | 100 | IV | 5991,9 |
|  | ДРСУ | 300 | III | 47833,3 |
|  | АЗС | 100 | IV | − |
|  | Курганрыбинвест | 50 | V | 1317,62 |
| д. Барнаул |
|  | Зерносклад | 50 | V | − |

Часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах.

#### 1.4.2. Воздействие на водные ресурсы

##### Поверхностные воды

На территории Мостовского сельсовета Курганской области расположено 4 озера, для которых в соответствии с Водным кодексом РФ, установлены водоохранные зоны. Перечень водных объектов и наличие в их водоохранных зонах застройки представлены в таблице 43

Предприятия, осуществляющие сброс сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствуют.

Таблица 43

Водные объекты и водоохранные зоны

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохраной зоны, м | Количество жилой застройки в водоохраной зоне, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Озера |
| 1. | Мостовское | 50 | 5,9 |
| 2. | Бол. Заложное | 50 | 2,5 |
| 3. | Мал. Заложное | 50 | 0,3 |
| 4. | Пруд | 50 | − |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

##### Подземные воды

Это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных нужд. С промывной водой в колодезные воды поступают нитраты. Основной источник нитратов - соли азотной кислоты (селитры), содержащиеся в минеральных удобрениях. Нитраты поступают также из аммиака, солей аммония, мочевины и даже из органических удобрений. Вносимые в малых дозах в почву - они повышают урожаи, а в больших - отравляют овощи. Усваиваются нитраты растениями не полностью, значительная их часть остается в почвенном растворе. Вот они-то с промывной водой медленно, но верно проникают на глубину, недоступную корням растений, и там как бы консервируются.

ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 40 миллиграммов на литр. Существующее значение концентрации меняется посезонно. Зимой — в меньшую сторону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются вглубь земли - в большую.

Централизованное водоснабжение на территории сельского совета отсутствует. Население пользуются собственными источниками (шахтными колодцами, скважинами). Объекты соцкультбыта обеспечиваются водой также из индивидуальных источников. В с. Мостовское расположено 2 скважины, одна из скважин работает на объекты культурно-бытового обслуживания, другая – для населения. В настоящее время разработанные и утвержденные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Отсутствие ливневой канализации на проектируемой территории отрицательно влияет на качество подземных и поверхностных вод.

#### 1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова, обращение с отходами

Объективные данные о загрязнении почв сельсовета отсутствуют. Исследование почв на содержание тяжелых металлов не проводилось. Следовательно, окончательные выводы о состоянии почв в целом не могут быть сделаны.

##### Твердые бытовые отходы

Одна из серьезных проблем Мостовского сельсовета отсутствие свалок и полигонов ТБО соответствующих санитарным нормам. На данный момент на территории сельсовета насчитывается 2 свалки. Список свалок и других объектов размещения отходов сведен в таблицу44.

Таблица 44

#### Сведения об объектах размещения отходов на территории Мостовского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Мостовское | 340 | 100 | 46 |
| 2. |  | 690 |  | 21 |

##### Жидкие бытовые отходы

Система сбора бытовых отходов централизованно на очистные сооружения в сельсовете отсутствует. Вся застройка как жилая, так и общественная с. Мостовское, д. Заложное, д. Барнаул оборудована холодными туалетами и выгребными ямами.

##### Биологические отходы

На территории Мостовского сельсовета имеется скотомогильник. Данный объект не соответствует «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469:

−	размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биометрической ямы) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 метров;

−	территорию скотомогильника (биометрической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 метров с выездными воротами;

−	ворота скотомогильника и крышки биометрических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

Сведения о скотомогильнике, расположенном на территории Мостовского сельсовета сведены в таблице 45.

Таблица 45

Сведения о скотомогильнике, расположенном на территории Мостовского сельсовета

| № п/п | № скотомогильника (биометрической ямы) | Год захоронения | Расстояние до населенного пункта, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 27-015 | 2005 | 815 | 3000 | 1000 | 6,8 |

##### Кладбища

На территории Мостовского сельсовета расположено четыре действующих кладбища.

Сведения всех кладбищ, расположенных на территории Мостовского сельсовета сведены в таблицу 46.

Таблица 46

Сведения о кладбищах расположенных на территории Мостовского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до жилой застройки, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Мостовское | 650 | 630 | 50 | − |
| 2. |  | 23 | 420 |  | 0,1 |
| 3. | д. Барнаул | 915 | 240 |  | − |
| 4. | д. Заложное | 275 | 950 |  | − |

##### Санитарная очистка территории

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории сельсовета в безопасном для человека состоянии.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов не организован.

Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Расчет накопления твердых бытовых отходов (существующее положение) сведен в таблицу 47.

Таблица 47

Расчет накопления твердых бытовых отходов (существующее положение)

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дома | 1973 | 1,07 | 2111,11 |
| 2. | Детские сады | 55 | 0,09 | 4,95 |
| 3. | Школа, училище, интернат | 640 | 0,09 | 57,6 |
| 4 | Клубы, дома культуры | 370 | 0,7 | 259 |
| 5 | Торговые площади | 595,1 | 0,15 | 89,265 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 100 | 0,25 | 25 |
| 7 | Библиотеки | 17 | 0,35 | 5,95 |
| 8 | Организации, оказывающие услуги связи | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 10 | Больница | 15 | 0,7 | 10,5 |
| 11 | Интернаты для престарелых | 25 | 0,09 | 2,25 |
| Итого: | 2567,13 |

#### 1.4.3. Зоны с особыми условиями использования. Планировочные ограничения развития территории

На территории Мостовского сельсовета имеются зоны с особыми условиями использования территории, перечень которых сведен в таблицу 48.

Таблица 48

Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Вид зоны | Размер | Примечание | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоохранная зона | 50 | Размер полосы зависит от длины реки | Водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 года |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 2 | Минимальный разрыв |
| 2.1 | Межпоселковые газопроводы | 10 |  | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | Охранные зоны: |
| 3.1 | Линии электропередач | 10 20 | Размер полосы зависит от номинального класса напряжения | Постановление от 24.04.2009 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 3.2 | Водоводы при отсутствии грунтовых вод | 10 | При диаметре водовода до 1000 мм. | Постановление от 14.03.2002 года № 10 о введение в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02» |

1.4.3. Электромагнитное излучение

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

−	до 20 кВ – 10 метров;

−	35 кВ −15 метров;

−	110 кВ −20 метров;

−	220 кВ −25 метров;

−	500 кВ −30 метров.

По территории Мостовского сельсовета проходят ЛЭП 10 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 220кВ, 500кВ. В настоящее время на территории сельсовета замеров не проводилось. Излучение - только от существующей линии и трансформатора.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

п. 8. В охранных зонах запрещаются осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

− набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

− размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

− находится в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

− размещать свалки.

п. 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

− складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

− использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

п. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

− посадка и вырубка деревьев и кустарников;

− проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

− полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

− полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач).

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Мостовского сельсовета

### 2.1. Экономическое развития сельсовета

#### 2.1.1. Население и демографическая ситуация

Население Мостовского сельсовета на 01.01.2011 составляет 1973 человека. Количество женщин превышает количество мужчин (по данным 2006 года женщин – 1076, мужчин – 873). Демографическая ситуация в сельсовете продолжает характеризоваться тенденцией увеличения численности населения.

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом населения трудоспособного возраста.

Изменения численности населения Мостовского сельсовета в период с 2001 – 01.01.2011 гг. показывают тенденцию увеличения численности населения в пределах 42 человек (таблица 49).

Таблица 49

Динамика численности населения Мостовского сельсовета

за 2001 – 01.01.2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2001 | 1931 | - | 16 | 44 | -28 |
| 2002 | 1904 | -27 | 26 | 51 | -25 |
| 2003 | 1911 | +7 | 18 | 53 | -35 |
| 2004 | 1895 | -16 | 15 | 45 | -30 |
| 2005 | 1942 | +47 | 19 | 45 | -16 |
| 2006 | 1949 | +7 | 21 | 39 | -18 |
| 2007 | 2015 | +66 | 9 | 32 | -23 |
| 2008 | 2013 | -2 | 13 | 43 | -30 |
| 2009 | 2000 | -13 | 14 | 30 | -16 |
| 2010 | 2002 | +2 | 16 | 37 | -21 |
| 2011 | 1973 | -29 | 17 | 24 | -7 |
| ИТОГО | +42 |  |  |  |

Данные по механическому приросту отсутствуют.

Представленные данные позволяют спрогнозировать изменения численности населения к 2016 году и на расчётный период Мостовского сельсовета.

##### Прогноз изменения численности населения по сельсовету в целом

Из анализа изменений численности населения за 2001 – 2011 годы можно сделать следующий вывод:

- изменение численности населения Мостовского сельсовета показывает тенденцию к сохранению населенного пункта, несмотря на низкую рождаемость.

Приведённые выше показатели, при отсутствии планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения Мостовского сельсовета на период до 2031 г. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 5)

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию увеличения численности населения Мостовского сельсовета к 2016 г. до 2070 человек (увеличение на 4,7%), к 2031 г. до уровня 2220 человек (увеличение на 11,1% с 2011 г).

Данный прогноз считается «оптимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 6).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает увеличение  численности населения к 2016 г. до 2070 человек (увеличение на 4,7%), к 2031 г. до уровня 2240 человек (увеличение на 11,9% с 2011 г). Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Логарифмическая зависимость показывает также тенденцию увеличения численности населения Мостовского сельсовета к 2016 г. до 2010 человек (увеличение на 1,8%), на период 2031 г. до уровня 2020 человек (увеличение на 2,3%). Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Диаграмма 5: Прогноз численности населения Мостовского сельсовета на 2011 – 2031 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2001 – 2011 гг.)

Диаграмма 6: Прогноз численности населения Мостовского сельсовета на 2011 – 2031 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимость с учетом тенденций 2001 – 2011 гг.)

Представленные данные позволяют спрогнозировать изменения численности населения к 2016 году и на расчётный период по ряду населенных пунктов и сельсовету в целом.

##### Прогноз изменения численности населения по населенным пунктам

###### Село Мостовское

Село Мостовское относится к большим сельским населённым пунктам. Численность постоянного населения по данным администрации Мостовского сельсовета Курганской области на 01.01.2011 составляет 1841 человек. Данные по возрастному составу отсутствуют.

Изменения численности населения с. Мостовское в период с 01.01.2006 – 01.01.2011 гг. показывают тенденцию увеличения численности населения в пределах 33 человек (таблица 50).

Таблица 50

Динамика численности населения с. Мостовское за 2006 – 01.01.2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2006 | 1808 | - |
| 2007 | 1871 | +63 |
| 2008 | 1870 | -1 |
| 2009 | 1858 | -12 |
| 2010 | 1857 | -1 |
| 2011 | 1841 | -16 |
|  | ИТОГО | +33 |

Из анализа изменений численности населения за 2006 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения с. Мостовское показывает тенденцию к сохранению и развитию населенного пункта.

Приведённые выше показатели, при отсутствии данных планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения с. Мостовское на период до 2031. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 7).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию увеличения численности населения с. Мостовское к 2016 г. до 1875 человек, к 2031 г. до уровня 1925 человек.

Данный прогноз считается «оптимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 8).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает увеличения численности населения к 2016 г. до 1878 человек, к 2031 г. до уровня 1925 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Логарифмическая зависимость показывает также тенденцию увеличения численности населения с. Мостовское к 2016 г. до 1875 человек, на период 2031 г. до уровня 1888 человек. Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Приведённые варианты прогноза изменения численности населения позволяют прогнозировать сохранение с. Мостовское на расчётный период.

Диаграмма 7: Прогноз численности населения с. Мостовское на 2011 – 2031 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2006 – 2011 гг.)

Диаграмма 8: Прогноз численности населения с. Мостовское на 2011 – 2031 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимость с учетом тенденций 2006 – 2011 гг.)

###### Деревня Заложное

Деревня Заложное относится к малым сельским населенным пунктам с постоянной численностью населения 131 человек.

Данные по возрастной структуре населения д. Заложное отсутствуют. Динамика численности населения приведена в таблице 51.

Таблица 51

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2006 | 138 | - |
| 2007 | 143 | +5 |
| 2008 | 142 | -1 |
| 2009 | 141 | -1 |
| 2010 | 144 | +3 |
| 2011 | 131 | -13 |
|  | ИТОГО | -7 |

Из анализа изменений численности населения за 2006 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения д. Заложное за шесть лет показывают тенденцию к уменьшению жителей населенного пункта.

Приведённые выше показатели, при отсутствии планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения д. Заложное на период до 2031. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 9).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию увеличения численности населения д. Заложное к 2016 г. до 133 человек, к 2031 г. снижение до уровня 118 человек.

Данный прогноз считается «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 10).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения, показывает возможность увеличения жителей населенного пункта к 2016 г. до 132 человек, к 2031 г. уменьшение до уровня 118 человек. Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, более точно основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последние шесть лет, показывает увеличение населения к 2016 г. и к 2031 г. до уровня 138 человек. Данный прогноз может считаться «оптиместичным» для населенного пункта.

Диаграмма 9: Прогноз численности населения д. Заложное на 2011 – 2031 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2006 – 2011 гг.)

Диаграмма 10: Прогноз численности населения д. Заложное на 2011 – 2031 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимость с учетом тенденций 2006 – 2011 гг.)

###### Деревня Барнаул

Деревня Барнаул относится к малым сельским (исчезающим) населенным пунктам с постоянной численностью населения 1 человек.

Динамика численности населения приведена в таблице 52.

Таблица 52

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | 3 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2007 | 1 | -2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2008 | 1 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 1 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 1 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 1 | - | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | ИТОГО | -2 |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2006 – 2011 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения д. Барнаул за шесть лет показывают тенденцию к исчезновению населенного пункта.

Сделав прогноз можно выявить пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения по населенным пунктам и по сельсовету в целом, которые представлены в таблицах 53, 54, 55 и 56.

###### Вариант 1

Таблица 53

Прогноз динамики изменения Мостовского сельсовета на 2016 год (%/чел.)

| Название сельсовета | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мостовской сельсовет | 1973 | 2070 | +4,7 | 2010 | +1,8 |
| с. Мостовское | 1841 | 1912 | +3,7 | 1864 | +1,2 |
| д. Заложное | 131 | 157 | +16,6 | 145 | +9,7 |
| д. Барнаул | 1 | 1 | - | 1 | - |

Таблица 54

Прогноз динамики изменения Мостовского сельсовета на 2031 год (%/чел.)

| Название сельсовета | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мостовской сельсовет | 1973 | 2240 | +11,9 | 2020 | +2,3 |
| с. Мостовское | 1841 | 2053 | +10,3 | 1870 | +1,6 |
| д. Заложное | 131 | 186 | +29,6 | 149 | +12,1 |
| д. Барнаул | 1 | 1 | - | 1 | - |

На 2016 и 2031 годы, численность населения Мостовского сельсовета составит: основываясь на оптимистичных показателях, к 2016 году население Мостовского сельсовета составит 2070 человек, увеличение на 97 человек. К 2031 году 2240 человек, увеличение с 2011 года составит 267 человек. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2016 год – 2010 человек, увеличение населения на 37 человек; к 2031 году – 2020 человек, увеличение населения на 47 человек.

###### Вариант 2

Таблица 55

Прогноз динамики изменения Мостовского сельсовета по населенным пунктам на 2016 год (%/чел.)

| Название населенного пункта | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Мостовское | 1841 | 1878 | +2,0 | 1875 | +1,8 |
| д. Заложное | 131 | 138 | +5,1 | 132 | +0,8 |
| д. Барнаул | 1 | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО | 1973 | 2017 |  | 2007 |  |

Таблица 56

Прогноз динамики изменения Мостовского сельсовета по населенным пунктам на 2031 год (%/чел.)

| Название населенного пункта | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Мостовское | 1841 | 1925 | +4,4 | 1888 | +2,5 |
| д. Заложное | 131 | 138 | +5,1 | 118 | -9,9 |
| д. Барнаул | 1 | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО | 1973 | 2064 |  | 2006 |  |

На 2016 и 2031 года, численность населения Мостовского сельсовета по населенным пунктам составит:

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2016 году население с. Мостовское составит 1878 человек, увеличение на 37 человек. К 2031 году 1925 человек, увеличение с 2011 года составит 84 человека. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2016 год – 1875 человек, население увеличится на 34 человека; к 2031 году – 1888 человек, население увеличится на 47 человек;

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2016 году население д. Заложное составит 138 человек, увеличение на 7 человек. К 2031 году 138 человек, население останется на одном уровне. Пессимистичные показатели будут ниже: на 2016 год – 132 человека, население увеличится на 1 человек; к 2031 году – 118 человек, население уменьшится на 13 человек;

- основываясь на оптимистичных показателях, к 2016 и 2031 годам население д. Барнаул составит 1 человек, населения останется на уровне существующей численности. Пессимистичные показатели приведут к тому, что произойдет исчезновение населенного пункта уже к 2016 году.

В соответствии с полученными результатами видно, что численность населения Мостовского сельсовета по 1 и 2 варианту увеличивается.

На основании согласования прогноза численности населения (письмо №22/3411 в администрацию Мостовского сельсовета Курганской области от 15 декабря 2011 года) в проекте принимается 1 вариант прогноза численности населения по населенным пунктам и сельсовету в целом на 2016, 2031 годы, для сохранения и развития Мостовского сельсовета.

### 2.2. Земельные ресурсы, предложения по переводу земель в иные категории

Проектом предлагаются следующие изменения в распределении земель по категориям:

- выделяется участок территории, предлагаемый к переводу в категорию земель населенного пункта:

- В д. Заложное жилую территорию и территорию земель сельскохозяйственного назначения предлагается включить в земли населенного пункта;

- территория земель сельскохозяйственного назначения уменьшается на 9,1 га.

Проектное распределение земельного фонда Мостовского сельсовета по категориям сведено в таблицу 57.

Таблица 57

Проектное распределение земельного фонда Мостовского сельсовета по категориям

| Наименование территории | Площадь всего, (га) | % ко всей территории округа | Убыль, (га) | Увеличение, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь всего по сельсовету | 21230 | 100 | - | - |
| I. Общая площадь земель в границах населенных пунктов | 2169,2 | 10,2 | - | 9 |
| II. Земли промышленности, транспорта, земли иного специального назначения | 86,2 | 0,4 | - | - |
| III. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| IV. Земли лесного фонда | 5869,8 | 27,6 | - | - |
| V. Земли сельскохозяйственного назначения. | 13088,4 | 61,7 | 9 | - |
| VI. Земли водного фонда | 16,4 | 0,1 | - | - |
| VII. Земли запаса | - | - | - | - |

### 2.3. Планируемое функциональное зонирование территории Мостовского сельсовета

#### 2.3.1. Жилая зона. Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства

На первую очередь строительства население Мостовского сельсовета по расчётам составит 2070 человек. Объем нового жилищного строительства к 2016 году определён в количестве 21964,0 кв.м.

Весь новый жилой фонд на первую очередь разместится в с. Мостовское (21964,0 кв.м). На территории населенного пункта разместится только индивидуальная застройка.

Необходимые 22,4 кв.м в д. Заложное переносятся на расчетный срок. В д. Барнаул строительство жилья не предполагается.

Жилой фонд сельсовета на первую очередь составит 49701,3 кв.м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 27737,3 кв.м.

Убыль существующего жилого фонда в течение периода строительства первой очереди определена в размере – 4692,7 кв.м., в том числе:

- 450,0 кв.м. ветхого жилого фонда;

- 4242,7 кв.м. (33 дома) жилого фонда попадающего в санитарно-защитную зону предприятий.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята средняя площадь участка 0,15 га. Коэффициент семейности принят – 2,6; общая площадь нового индивидуального дома 100,0 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного жителя составляет 16,4 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 24,0 кв.м/чел (Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

Структура жилого фонда Мостовского сельсовета к концу первой очереди строительства представлена в таблице 58.

Таблица 58

Структура жилого фонда Мостовского сельсовета к концу первой очереди

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 49701,3 | 8622,0 | 41079,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 2070 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 21964,0*/ 32,9 | - | 21964,0*/ 32,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 219 | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 27737,3 | 8622,0 | 19115,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2016 года, кв.м общей площади | 4692,7 | - | 4692,7 |
| с. Мостовское |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 45888,0 | 8622,0 | 37266,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 1912 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 21941,6/ 32,9 | - | 21941,6/ 32,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 219 | - | 219 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 23946,4 | 8622,0 | 15324,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2016 года, кв.м общей площади | 4692,7 | - | 4692,7 |
| д. Заложное |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 3768,0 | - | 3768,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 157 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 22,4* | - | 22,4* |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 3745,6 | - | 3745,6 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2016 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| д. Барнаул |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 45,3 | - | 45,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 1 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | - | - | - |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 45,3 | - | 45,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2016 года, кв.м общей площади | - | - | - |

*необходимые 22,4 кв.м по расчетам переносятся на расчетный срок

Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 5485,4 кв.м.

На расчетный срок население Мостовского сельсовета увеличится до 2240 человек. Объем нового жилищного строительства к 2031 году составит 6319,0 кв.м общей площади.

На территории сельсовета разместится только индивидуальная застройка. В с. Мостовское предполагается строительство 5437,0 кв.м (86,0%) нового жилого фонда, в д. Заложное – 882,0 кв.м (14,0%). В д. Барнаул на расчетный срок строительство жилья не предполагается.

Жилой фонд сельсовета на расчетный срок составит 56020,3 кв.м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 49701,3 кв.м.

Убыли существующего жилого фонда на расчетный срок не предполагается.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них, принята средняя площадь участка 0,15 га. Коэффициент семейности принят – 2,6; общая площадь нового индивидуального дома 100,0 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 25,0 кв.м/чел.

Структура жилого фонда к концу расчетного срока представлена в таблице 59.

Таблица 59

Структура жилого фонда к концу расчетного срока

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 56020,3 | 8622,0 | 47398,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 2240 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 6319,0/ 9,45 | - | 6319,0/ 9,45 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 63 | - | 63 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 49701,3 | 8622,0 | 41079,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2031 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| с. Мостовское |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 51325,0 | 8622,0 | 42703,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 2053 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 5437,0/ 8,1 | - | 5437,0/ 8,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 54 | - | 54 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 45888,0 | 8622,0 | 37266,0 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2031 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| д. Заложное |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 4650,0 | - | 4650,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 186 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | 882,0/ 1,35 | - | 882,0/ 1,35 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 9 | - | 9 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 3768,0 | - | 3768,0 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2031 года, кв.м общей площади | - | - | - |
| д. Барнаул |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 45,3 | - | 45,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 1 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв.м общ.площ./га | - | - | - |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 45,3 | - | 45,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2031 года, кв.м общей площади | - | - | - |

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 421,3 кв.м.

#### 2.3.2. Общественно-деловая зона. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

###### Село Мостовское

В с. Мостовское предлагается размещение общественно-деловой зоны в новом жилом районе, расположенном линейно вдоль улицы Горького, у северной границы села. Здесь предлагается размещение нового спортивного ядра и магазинов. Площадь таких территорий составит 1,1 га.

Так же необходимо снабдить существующую жилую застройку минимальным уровнем обслуживания населения, в связи, с чем выделяется участок площадью 0,5 га для размещения здания детского сада. Помимо этого в селе предлагается размещение магазина и аптечного киоска в юго-западной части жилой застройки, а также выделяется территория на южном берегу озера Мостовское под туристическую базу.

###### Деревня Заложное

Обслуживание д. Заложное объектами социального назначения проходит в с. Мостовское. Проектом предлагается выделение территории под общественно-деловую зону в центральной части деревни, рядом с домом культуры, где предлагается разместить ФАП, аптечный пункт, парикмахерскую, кафе и магазин смешанных товаров, а также размещение магазина в южной части жилой застройки. В деревне предполагается разместить спортивную площадку в северо-восточной части населенного пункта, а также туристическую базу на южном берегу озера Малое Заложное.

###### Деревня Барнаул

Обслуживание д. Барнаул объектами социального культурного назначения проходит в с. Мостовское.

##### Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и РНГП Курганской области (Таблицы 56 и 57). В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка. Расчет произведен на первую очередь Мостовского сельсовета – 2070 человек, на расчетный срок – 2240 человека.

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры населения и рекомендаций РНГП Курганской области.

Расчетный уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (далее ДДУ) принят в пределах 15 мест на 1000 человек.

Норматив по детским дошкольным учреждениям в настоящее время составляет 15 мест на 1000 жителей. На 01.01.2011 г. в Мостовском сельсовете (с. Мостовское) находится ДДУ на 55 мест. На расчетный срок предлагается строительство ДДУ на 90 мест в с. Мостовское.

На первую очередь планируется размещение группы кратковременного пребывания детей в д. Заложное. Группа может располагаться как в отдельно стоящем здании, так и в организованном частном доме.

Расчет потребности в школах произведен в соответствии с учетом 107 мест на 1000 человек.

Норматив по общеобразовательным учреждениям в настоящее время составляет 107 мест на 1000 жителей. На 01.01.2011 г. в Мостовском сельсовете (с. Мостовское) находится школа на 640 мест. Обеспеченность составляет 100%. На первую очередь и расчетный срок потребности в местах в общеобразовательных учреждений нет. Деревня Заложное будет обслуживаться в с. Мостовское.

В д. Барнаул организация ДДУ и школ не предполагается, так как население состоит из одного человека трудоспособного возраста.

В сфере профессионального образования, Мостовской сельсовет обслуживается учреждениями, находящимися в р.п. Варгаши и других населенных пунктах в зоне влияния.

На первую очередь предлагается организация 2 учреждений дополнительного образования детей, в частности:

- с. Мостовское – учреждение на 20 мест в существующем здании клуба;

- д. Заложное – учреждение на 5 мест в существующем здании клуба.

На I очередь планируется размещение 3 новых объектов спорта общей площадью 0,8 га и 162,0 кв.м., в том числе:

- спортивная площадка площадью 0,7 га в с. Мостовское;

- спортивный зал площадью 162,0 кв.м в с. Мостовское;

- спортивная площадка площадью 0,1 га в д. Заложное.

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 койко-мест на 1000 человек (РНГП Курганской области).

Норматив по больницам в настоящее время составляет 6 коек на 1000 жителей. На существующее положение в с. Мостовское находится больница на 15 койко-мест. На первую очередь и расчетный срок, потребности в местах нет (с. Мостовское). Населенные пункты (д. Заложное и д. Барнаул) обслуживаются в с. Мостовское. На первую очередь предполагается строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Заложное.

На первую очередь в Мостовском сельсовете планируется строительство 2 фармацевтических учреждений общей площадью 10,0 кв.м., в том числе:

- аптечный киоск площадью 6,0 кв.м. в с. Мостовское;

- аптечный киоск площадью 4,0 кв.м. в д. Заложное.

На первую очередь в Мостовском сельсовете предлагается разместить 2 магазина (обусловлено необходимостью в дополнительных торговых площадях) общей площадью 46,0 кв.м., в том числе:

- 1 продовольственный магазин площадью 21,0 кв.м. в с. Мостовское;

- 1 универсальный магазин площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

На расчетный срок предлагается также строительство 2 объектов торговли площадью 67,5 кв.м., в том числе:

- 1 продовольственный магазин площадью 42,5 кв.м. в с. Мостовское;

- 1 универсальный магазин площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

В Мостовском сельсовете в настоящее время имеется 1 предприятие общественного питания на 100 мест. Проектом на I очередь предлагается строительство 1 объекта общественного питания на 10 мест в д. Заложное.

Обслуживание банковским сектором происходит в с. Мостовское.

Обслуживание местами в гостиницах происходит в р.п. Варгаши.

Что касается объектов бытового обслуживания, на первую очередь планируется размещение парикмахерской в д. Заложное и ритуальных услуг в с. Мостовское.

В Мостовском сельсовете в настоящее время имеется пожарное депо. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На проект данное требование выполняется.

Расчет потребности в кладбищах произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек. На территории сельсовета существуют 4 кладбища площадью 6,9 га. На первую очередь предлагается закрытие одного кладбища (1,5 га) на юге в с. Мостовское, у которого санитарно-защитная зона попадает на жилую застройку. Обеспеченность будет составляет 100%.

На проект размещение объектов соцкультбыта в д. Барнаул не предполагается.

Таблица 60

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума с. Мостовское

| Наименование услуг | на 1 очередь 2016 г. | на расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- |
|  | с. Мостовское (1912 чел.) | Размещение в с. Мостовское | с. Мостовское (2053 чел.) | Размещение в с. Мостовское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (15 мест на 1 тыс.чел) (мест) | - |  | - | Строительство здания ДДУ на 90 мест |
| Внешкольные учреждения (10% от общего числа школьников) | +15 | Размещение учреждения дополнительного образования в существующем здании клуба на 20 мест | +3 |  |
| Объекты спорта (га/кв.м) | +0,6/+300,3 | - Строительство спортивного зала площадью 162,0 кв.м; - Организация многофункциональной спортивной площадки 0,7 га | +0,1/+11,2 |  |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (ед) | +1,0 | Строительство аптечного киоска на юге площадью 6,0 кв.м. | +1,9 |  |
| Количество торговых объектов (кв.м торговой площади), 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | +20,9 | Строительство продовольственного магазина площадью 21,0 кв.м. | +42,3 | Строительство продовольственного магазина площадью 42,5 кв.м. |
| Предприятия бытового обслуживания | +3 | Размещение ритуальных услуг | - |  |

Таблица 61

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на д. Заложное

| Наименование услуг | на 1 очередь 2016 г. | на расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- |
|  | д. Заложное (157 чел.) | Размещение в д. Заложное | д. Заложное (186 чел.) | Размещение в д. Заложное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (15 мест на 1 тыс.чел) (мест) | +3 | Организация группы кратковременного пребывания |  |  |
| Общеобразовательные учреждения (107 мест на 1 тыс. чел) | +18 | Обслуживание в с. Мостовское | +2 | Обслуживание в с. Мостовское |
| Внешкольные учреждения (ед/мест) | +5 | Размещение дополнительного образования в существующем здании клуба на 5 мест | - |  |
| Клубы, дома культуры (100 мест на 1 тыс.чел) | +13 | Организация 15 мест (восстановление) в существующем здании клуба | +2 |  |
| Библиотека (0 до 5 тыс.чел. 5 чит. мест) | +1 | Организация библиотеки (без мест) в здании клуба |  |  |
| Объекты спорта (га/кв.м) | +0,1/+23,0 | Строительство открытой спортивной площадки 0,1 га | -/+2,3 |  |
| Больницы (Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений (6 койко-мест на 1 тыс. чел.)) (ед) | +1 | Обслуживание в с. Мостовское | - |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы | +1 | Размещение ФАПа | - |  |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (ед) | +2,2 | Размещение аптечного киоска площадью 4,0 кв.м в новом здании ФАПа | +0,2 |  |
| Количество торговых объектов (кв.м торговой площади) 280 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел., в том числе: | +47,1 | Размещение универсального магазина площадью 25,0 кв.м | +8,7 | Размещение универсального магазина площадью 25,0 кв.м |
| Количество объектов общественного питания (40 место на 1 тыс.чел.) | +6 | Строительство кафе на 10 мест | +1 |  |
| Предприятия бытового обслуживания (4 рабочих мест на 1 тыс.чел) | +1 | Размещение парикмахерской | - |  |

В проекте даны учреждения обслуживания социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения инвестиций.

#### 2.3.3. Производственная и коммунально-складская зоны

Проектом предлагается расширение производственной зоны ООО «Новые технологии», путем резервирования 3 га площади к юго-востоку от существующего предприятия.

Кроме того, проектом предлагается развитие новых территорий для промышленной деятельности на свободных от застройки территориях на севере села. Часть этих территорий предназначена для переноса существующих промышленных предприятий, в границы санитарно-защитных зон которых попадает существующая жилая застройка (Варгашинское ДРСУ).

Проектом устанавливается максимально допустимый класс вредности предприятий, располагаемых на проектируемых площадках и размер санитарно-защитных зон.

#### 2.3.4. Зона инженерной инфраструктуры

В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных сетей и сооружений, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обслуживания. Проектом даны предложения по проектированию новых инженерных сетей и сооружений для обеспечения проектируемой застройки. Схема инженерной инфраструктуры выполнена на картографических материалах: «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета».

Проектные предложения по инженерной инфраструктуре Мостовского сельсовета внесены согласно проекту «Схема территориального планирования Варгашинского района» (ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 г.), находящемуся на стадии утверждения.

Нормативные показатели для расчета потребляемых объемов на 1 очередь строительства (2016г.) и расчетный срок (2031г.) приняты согласно документации «Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области», утверждены постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009г. №178-ПП.

Численность населения и жилой фонд населенных пунктов Мостовского сельсовета сведены в таблицу 62.

Таблица 62

Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок Мостовского сельсовета на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Жилой фонд, м2 | Население, чел. | Жилой фонд, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Барнаул | 1 | 45,3 | 1 | 45,3 |
| с. Мостовское | 1912 | 45888,0 | 2053 | 51325,0 |
| д. Заложное | 157 | 3768,0 | 186 | 4650,0 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 49701,3 | 2240 | 56020,3 |

##### Водоснабжение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 65,70 м3/сутки;

На расчётный срок (2031 г.) – 208,78 м3/сутки.

Результаты расчета нормативного водопотребления из сети централизованного водоснабжения сведены в таблицу 63 и 64.

Таблица 63

Расчет водопотребления Мостовского сельсовета на I очередь

| Название населенного пункта | Население, чел. | Водопотребление, м3/сут. | полив, м3/сут | Неучтенные расходы (20%) | Cуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,09 |
| с. Мостовское | 1912 | 363,28 | 57,36 | 72,66 | 493,30 |
| д. Заложное | 157 | 7,85 | 4,71 | 1,57 | 14,13 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 371,18 | 62,10 | 74,24 | 507,52 |

Таблица 64

Расчет водопотребления Мостовского сельсовета на расчетный срок

| Название населенного пункта | Население, чел. | Водопотребление, м3/сут. | полив, м3/сут | Неучтенные расходы (20%) | Cуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,11 |
| с. Мостовское | 2053 | 390,07 | 102,65 | 78,01 | 570,73 |
| д. Заложное | 186 | 35,34 | 9,30 | 7,07 | 51,71 |
| Мостовской сельсовет | 2240 | 425,46 | 112,00 | 85,09 | 622,55 |

Проектом предлагается 100% обеспечение централизованной системой водоснабжения с. Мостовское и д. Заложное на расчетный срок. Водоснабжение жителя д. Барнаул предлагается сохранить от индивидуального источника.

В качестве источников централизованной системы предлагаются:

- с. Мостовское – существующие скважины с установленными водонапорными башнями;

- д. Заложное – перспективный подземный источник (артезианская скважина) за границами (согласно проекту «Схема территориального планирования Варгашинского района», разработчик – ФГУП «Уралаэрогеодезия», проект находится на стадии утверждения).

Для подготовки воды к использованию в хозяйственно-питьевых целях предусмотрена установка станций водоочистки у каждого из источников с. Мостовское и д. Заложное. Для соблюдения мер по пожарной безопасности рядом со станциями предлагается разместить резервуары для хранения воды.

Для обеспечения бесперебойной подачи необходима реконструкция и ремонт существующих водонапорных башен.

Существующие индивидуальные источники (шахтные колодцы) предлагается сохранить для технических нужд населения – полива и поения скота.

Для 100% обеспечения Мостовского сельсовета централизованной системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

###### На 1 очередь реализации генерального плана:

- реконструкция водонапорных башен с. Мостовское;

- установка станций водоочистки на существующих источниках с размещением резервуаров с противопожарным объемом воды;

- строительство водопроводной сети в с. Мостовское с подключением к существующей сети;

- подключение всей застройки с. Мостовское к централизованной системе водоснабжения;

###### На расчетный срок:

- прокладка водопровода от перспективного источника до застройки д. Заложное;

- установка станции водоочистки и резервуаров с неприкосновенным запасом воды;

- прокладка водопроводной сети на территории д. Заложное с последующим подключением 100% застройки.

Размещение объектов и сетей водоснабжения выполнена на графическом приложении «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

##### Водоотведение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 445,42 м3/сутки

На расчётный срок (2031 г.) – 510,55 м3/сутки.

Результаты расчета объема бытовых стоков по каждому населенному пункту Мостовского сельсовета на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицы 65 и 66.

Таблица 65

Расчет объема хозяйственно-бытовых стоков от застройки

Мостовского сельсовета на I очередь

| Название населенного пункта | Население, чел. | Объем сточных вод, м3/сут. | Неучтенные расходы (20%) | Суммарный объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| с. Мостовское | 1912 | 363,28 | 72,66 | 435,94 |
| д. Заложное | 157 | 7,85 | 1,57 | 9,42 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 371,18 | 74,24 | 445,42 |

Таблица 66

Расчет объема хозяйственно-бытовых стоков от застройки

Мостовского сельсовета на расчетный срок

| Название населенного пункта | Население, чел. | Объем сточных вод, м3/сут. | Неучтенные расходы (20%) | Суммарный объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| с. Мостовское | 2053 | 390,07 | 78,01 | 468,08 |
| д. Заложное | 186 | 35,34 | 7,07 | 42,41 |
| Мостовской сельсовет | 2240 | 425,46 | 85,09 | 510,55 |

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

###### На 1 очередь реализации генерального плана:

- прокладка коллекторов в с. Мостовское с установкой очистных сооружений, сброс – в болото на западе от границ населенного пункта;

- подключение застройки с. Мостовское к перспективной системе централизованной канализации;

- ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;

###### На расчетный срок:

- прокладка централизованной канализационной сети в д. Заложное с установкой очистных сооружений. Сброс планируется осуществлять в болото, расположенное на юге от границ деревни;

- ликвидация надворных уборных и выгребных ям в д. Заложное.

Размещение очистных сооружений, сбросные коллекторы, этапы строительства указаны на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

##### Теплоснабжение

Общее теплопотребление определено:

на 1 очередь (2016г.) – 8,78 Гкал/час;

на расчетный срок (2031г.) – 9,90 Гкал/час.

Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения. Результаты расчетов сведены в таблицы 67 и 68.

Таблица 67

Расчет объемов теплопотребления Мостовского сельсовета

на 1 очередь строительства

| Название населенного пункта | Население, чел. | Жилой фонд, тыс. м2 | неучтенные расходы | суммарное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Барнаул | 1 | 0,045 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 1912 | 45,888 | 1,40 | 8,11 |
| д. Заложное | 157 | 3,746 | 0,11 | 0,66 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 49,679 | 1,52 | 8,78 |

Таблица 68

Расчет объемов теплопотребления Мостовского сельсовета

на расчетный срок

| Название населенного пункта | Население, чел. | Жилой фонд, тыс. м2 | неучтенные расходы | суммарное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Барнаул | 1 | 0,045 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 2053 | 51,325 | 1,57 | 9,07 |
| д. Заложное | 186 | 4,650 | 0,14 | 0,82 |
| Мостовской сельсовет | 2240 | 56,020 | 1,71 | 9,90 |

###### На расчетный срок:

- перевод и замена существующих котельных с. Мостовское на газ;

- оборудование 100% застройки с.Мостовское, д. Заложное и д. Барнаул индивидуальными газовыми источниками.

Размещение объектов и сетей указано на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

##### Газоснабжение

Проектное газопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1369,05 м3/час;

На расчётный срок (2031 г.) – 1540,52 м3/час.

Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки поселка. При расчете объемов газопотребления объектов поселка учитывались расходы газа на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Результаты расчетов сведены в таблицы 69 и 70.

Таблица 69

Расчет газопотребления Мостовского сельсовета на I очередь

| Название населенного пункта | Население, чел. | расход газа на бытовые нужды, м3/час | потребность в топливе, м3/час | неучтенные расходы (5%) | суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 1912 | 65,01 | 1140,67 | 60,28 | 1265,96 |
| д. Заложное | 157 | 5,34 | 92,83 | 4,91 | 103,08 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 70,38 | 1233,50 | 65,19 | 1369,05 |

Таблица 70

Расчет газопотребления Мостовского сельсовета на расчетный срок

| Название населенного пункта | Население, чел. | расход газа на бытовые нужды, м3/час | потребность в топливе, м3/час | неучтенные расходы (5%) | суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Барнаул | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| с. Мостовское | 2053 | 69,80 | 1275,70 | 67,27 | 1412,77 |
| д. Заложное | 186 | 6,32 | 115,33 | 6,08 | 127,74 |
| Мостовской сельсовет | 2240 | 76,16 | 1391,03 | 73,36 | 1540,52 |

Проектом предлагается 100 % газификация застройки сельсовета. Для

Для газификации д. Барнаул предлагается подвоз баллонов со сжиженным газом спецмашинами.

С учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:

###### На расчетный срок:

- прокладка межпоселкового газопровода от ГРС Мокроусово до с. Мостовское и далее к д. Заложное;

- установка газорегуляторных пунктов в с. Мостовское и д. Заложное;

- перевод котельных с. Мостовское на газ;

- строительство сети газоснабжения низкого давления для с. Мостовское и д. Заложное;

- газификация индивидуальной жилой застройки сельсовета.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газорегуляторных пунктов приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

##### Электроснабжение

Проектное электропотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1374,9 МВт ч/год;

На расчётный срок (2031 г.) – 1390,5 МВт ч/год.

Нормы расчетных электрических нагрузок приняты с учетом зданий и помещений общественного назначения (в электрических нагрузках учтены нагрузки общественных зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания). Результаты расчетов сведены в таблицу 71.

Таблица 71

Расчет электрических нагрузок Мостовского сельсовета

на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка, МВтч/год | Население, чел. | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка, МВтч/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Барнаул | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 |
| с. Мостовское | 1912 | 4978,8 | 2053 | 5346,0 |
| д. Заложное | 157 | 408,8 | 186 | 484,3 |
| Мостовской сельсовет | 2070 | 5393,3 | 2240 | 5838,0 |

###### На 1 очередь строительства:

- реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке;

- предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.

Для электроснабжения застройки д. Барнаул предлагается установка жидкотопливной электроподстанции.

Местоположение электроподстанций трассировка ВЛ 10, 35, 110, 500 кВ приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Мостовского сельсовета», лист 7.

Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуатирующих организаций.

##### Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности расчеты количества телефонных номеров и радиоточек в поселке на I очередь и расчетный срок сведены в таблицы 72 и 73.

Таблица 72

Нормативное количество телефонных номеров Мостовского сельсовета

на I очередь

| Название населенного пункта | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Барнаул | 0 | 0 | 0 |
| с. Мостовское | 637 | 19 | 6 |
| д. Заложное | 52 | 2 | 0 |
| Мостовской сельсовет | 690 | 21 | 6 |

Таблица 73

Нормативное количество телефонных номеров Мостовского сельсовета

расчетный срок

| Название населенного пункта | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Барнаул | 0 | 0 | 0 |
| с. Мостовское | 684 | 21 | 6 |
| д. Заложное | 62 | 2 | 1 |
| Мостовской сельсовет | 747 | 22 | 7 |

Проектом предлагается на расчетный срок замена координатной АТС с. Мостовское на электронную с увеличением существующей емкости станции до 620 номеров. Для этого необходима прокладка оптико-волоконного кабеля от сети р.п.Варгаши.

При расширении существующей АТС следует учесть, что в связи с интенсивным развитием сети сотовой связи, потребность населения в стационарной связи имеет тенденцию к снижению.

Проектом предлагается подведение сети оптико-волоконной связи к жилой застройке населенного пункта как существующей, так и проектной для обеспечения населения интернет-связью.

#### 2.3.5.Зона транспортной инфраструктуры

###### Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт

Схемой территориального планирования Варгашинского района на расчетный срок предлагается строительство обходов населенных пунктов на автомобильной дороге регионального значения «Яблочное – Большое Молотово – Заозерная». Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 2,0 км.

Схемой территориального планирования Варгашинского района за расчетный срок предлагается строительство транспортного коридора федерального значения «Большое кольцо», который пройдет на расстоянии нескольких сот метров от восточной границы д. Заложное и южной границы с. Мостовское, что обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов. Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пешеходных передвижений. Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 10,6 км.

Проектом генерального плана села Мостовское предлагается строительство поселковой дороги вдоль восточной границы застроенной территории для вывода транзитного транспорта за пределы населенного пункта. В связи с этим, ожидается снижение интенсивности на центральной улице села – ул. Маяковского, ул. Пушкина, а также на подъездах к селу.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автомобильных дорог на территории сельсовета. Перечень реконструируемых участков приведен в таблице 74.

Таблица 74

Перечень реконструируемых участков по реконструкции сети автомобильных дорог Мостовского сельсовета

| №№ | Название автодороги | Участок | Промежуточные пункты | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варгаши – Мостовское - Крутихинское | Заложное - Мостовское | - | 5,3 |
|  | Всего |  |  | 5,3 |

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Мостовского сельсовета сведен в таблицу 75.

Таблица 75

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Мостовского сельсовета

| Общая протяженность дорог с твердым покрытием, км | Периодичность проведения ремонта, лет | Годовой объем ремонтных работ, км/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18,8 | 6 | 3,13 |

##### Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Общественный транспорт. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

В проекте сохранена существующая транспортная сеть населенных пунктов. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Предусмотрено выпрямление, расширение и благоустройство существующих улиц.

Ширина улиц в красных линиях принята в соответствии со СНИП 2.07.01-89*: поселковая дорога – 20 м; главная улица – 20 м; улицы в жилой застройке – 15-20 м.

В целом проектируемая сеть улиц и дорог населенных пунктов, при условии приведения покрытий существующих элементов в нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

###### С. Мостовское

Проектом предлагается строительство поселковой дороги вдоль восточной границы застроенной территории для вывода транзитного транспорта за пределы населенного пункта. В связи с этим, ожидается снижение интенсивности на центральной улице села – ул. Маяковского, ул. Пушкина, а также на подъездах к селу.

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложившейся структуре сельских улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц села: Маяковского, Пушкина, Советская – для обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках предложено уточнение границ, либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для расширения улиц.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индивидуальной застройки в южной и северной частях села.

Общая протяженность проектируемых улиц: 16,96 км.

##### Общественный транспорт

Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов.

В организации внутреннего общественного транспорта необходимость отсутствует.

##### Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. Население секционной застройки проживает в пределах нормативной доступности до мест постоянного хранения транспортных средств (придомовые парковки, стоянки). В сооружении автостоянок и паркингов необходимость отсутствует.

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры села приведены в таблице 33.

###### Д. Заложное

Начертание уличной сети деревни не имеет четкой структуры, это связано с наличием естественных преград (оз. Большое Заложное, оз. Малое Заложное), территория деревни расположена между поверхностей озер.

Основными улицами в жилой застройке являются Улица 3, Улица 4.

Главные улицы Улица 1, Улица 2 обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром.

Общая протяженность улиц и дорог д. Заложное составляет 8,09 км.

Плотность улично-дорожной сети 1,96 км/км2.

Протяженность главных улиц деревни 8,09 км. Плотность главных улиц составляет 1,96 км/км2, при установленном нормативе 1,50 км/км2.

В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть деревни находится в удовлетворительном состоянии. Основная часть улиц деревни имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, асфальтирование. Основные показатели улично-дорожной сети представлены в таблице 76.

Таблица 76

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 8,09 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | 3,90 2,95 1,24 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 1,24 - |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 1,96 |

В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

###### Общественный транспорт

Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами района. Маршруты представлены в таблице 77.

Таблица 77

Автобусные маршруты, обслуживающие население д. Заложное

| № п/п | Номер, наименование маршрута | Вид сообщения, вид маршрута | Остановочные пункты в пути следования | Административная классификация маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 123 д. Заложное АС – с. Мостовское | Междугородний, регулярный (ежедневно 6 рейсов) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское | Районный |
| 2 | № 103 д. Заложное АС – д. Шмаково | Междугородний, регулярный (по пятницам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал д. Шмаково | Районный |
| 3 | № 101 д. Заложное АС – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (ежедневно 1 рейс) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково | Районный |

Необходимость в организации внутреннего общественного транспорта отсутствует.

###### Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. Необходимость в организации дополнительных парковочных мест отсутствует.

#### 2.3.6. Зона сельскохозяйственного использования

Сельское хозяйство является основной отраслью производства и основным видом деятельности Мостовского сельсовета. Проектом предлагается резервирование территории, находящейся в настоящее время на незастроенной территории в северо-восточной части села Мостовское, для сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные ранее на севере населенного пункта, за его границами, включаются в границы деревни.

На юге д. Заложная, в центральной части, а также в северной части восточного планировочного района проектом предполагается развитие коллективных садов на свободных территориях.

#### 2.3.7. Зона рекреационного назначения

Наиболее благоприятный участок для размещения рекреационных объектов и мест отдыха населения располагается на южном берегу озера Мостовское. Это участок территории, являющийся хорошим местом отдыха населения. На данном участке предлагается развить благоустроенную пляжную зону с устройством базы отдыха и объектов обслуживания населения, при условии сохранения существующего ландшафта.

Так же настоящим проектом предлагается организовать благоустроенные рекреационные территории и внутри населенных пунктов вдоль улиц и побережья озер Мостовское и Большое и Малое Заложное.

#### 2.3.8. Зона специального назначения

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалками и скотомогильниками.

Настоящим проектом предлагается закрытие свалок в районе с. Мостовское, в связи с тем, что санитарно-защитная зона не выдержана, а так же размещение площадки компостирования отходов в районе д Заложное. Следует отметить, что выбор конкретного места размещения площадки необходимо уточнить при более детальном анализе геолитологических условий площадки на следующей стадии градостроительного проектирования.

### 2.4. Инженерная подготовка территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

Инженерная подготовка включает в себя мероприятия по освоению территорий. В данном проекте мероприятия предлагаются в следующем составе:

- благоустройство береговых полос.

- рекультивация нарушенных территорий;

- комплексные мероприятия по подготовке территории к новому строительству.

#### 2.4.1. Благоустройство береговых полос озер сельсовета

Благоустройство береговой полосы, организация пляжей и мест массового отдыха предлагается на участках территорий представляющих природную ценность. Это живописные элементы природного ландшафта, расположенные в границах с. Мостовское и д. Заложное.

Мероприятия по благоустройству:

- организацию зоны рекреации, включая устройство пляжей;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение.

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

#### 2.4.2. Рекультивация нарушенных территорий

Настоящим проектом предлагается рекультивировать все нарушенные и неиспользуемые территории в границах населенных пунктов, в целях благоустройства территории и возможного размещения объектов капитального строительства.

#### 2.4.3. Комплекс мероприятий по подготовке территории к новому строительству

На территориях планируемого развития объектов капитального строительства настоящим проектом предлагается проведение мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий строительства и жизни населения. К таким мероприятиям относится:

- водопонижение;

- осушение затопляемых территорий;

- дренирование территории;

- вертикальная планировка и организация водоотвода.

Более точные данные по инженерной подготовке территории разрабатываются при подготовке соответствующей градостроительной документации.

# Ш. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

## 1. Экологическое состояние

### 1.1. Охрана атмосферного воздуха

На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии действующим законодательством, необходимо установление санитарно-защитных зон. Соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами, также является важным показателем степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух. Таким образом, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) является показателем сверхнормативного воздействия предприятий на состояние окружающей среды.

Для всех предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха Мостовского сельсовета, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны.

Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Мостовского сельсовета сведены в таблицу 78.

Таблица 78

Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Мостовского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, м проект | Количество жилых домов попадающих в СЗЗ | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Мостовское |
| 1 | ООО «Новые технологии» | 100 | IV | 18 | Вынос жилой застройки |
| 2 | ТОО Рассвет (свинокомплекс) | 300 | III | 26 |  |
| 3 | ТОО Рассвет (молочнотоварная ферма) | 50 | V | − | − |
| 4 | Склад ГСМ | 100 | IV | 3 | Вынос жилой застройки |
| 5 | Гаражи ДРСУ | 300 | III | 22 | Вынос всего предприятия на промышленную площадку в северную часть с. Мостовского |
| 6 | АЗС | 100 | IV | − | − |
| 7 | Курганрыбинвест | 50 | V | 1 | − |
| д. Барнаул |
| 8 | Зерносклад | 50 | V | − | − |
| ПРОЕКТ |
| 9 | Промышленная площадка |  |  |  | Не выше 4 класса опасности |

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо введение контрольных мер:

−	контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

−	разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий.

### 1.2. Комплексная охрана поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, санитарная очистка территории

#### Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На первую очередь реализации генерального плана необходимо разработать проект водоохраной зоны для всех водных объектов.

Проектом предлагается 100% обеспечение централизованной системой водоснабжения с. Мостовское и д. Заложное на расчетный срок. Водоснабжение жителя д. Барнаул предлагается сохранить от индивидуального источника.

В качестве источников централизованной системы предлагаются:

- с. Мостовское – существующие скважины с установленными водонапорными башнями;

- д. Заложное – перспективный подземный источник (артезианская скважина) за границами (согласно проекту «Схема территориального планирования Варгашинского района», разработчик – ФГУП «Уралаэрогеодезия», проект находится на стадии утверждения).

Для подготовки воды к использованию в хозяйственно-питьевых целях предусмотрена установка станций водоочистки у каждого из источников с. Мостовское и д. Заложное.

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть на очистных сооружениях осветление и обесцвечивание, обеззараживание, специальная обработка для удаления органических веществ, снижение интенсивности привкусов и запахов, стабилизационную обработку для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивание, фторирование, очистку от марганца, фтора и сероводорода, умягчение воды.

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

### 1.3. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Для оздоровления окружающей среды Мостовского сельсовета необходима рекультивация всех свалок.

В местах хранения отходов необходимо организовать контроль состояния компонентов окружающей среды – расчетный срок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

−	создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению – первая очередь.

Мероприятия, предусмотренные проектом на первую очередь реализации, представлены в таблице 79.

Таблица 79

Мероприятия, предусмотренные проектом на первую очередь реализации

| № п/п | Территориальные администрации | Месторасположение | Размер СЗЗ, м проект | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мостовской сельсовет | На северо-востоке от д. Заложное | 500 | Размещения площадки компостирования твердых бытовых отходов (определение местоположения площадки осуществляется при разработке схемы санитарной очистки при наличии информации о геологических и гидрологических условиях местности) |

##### Жидкие бытовые отходы

Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах и повышения уровня благоустройства в общественных зданиях настоящим проектом предусматривается обеспечение всех жителей населенного пункта централизованным водоотведением.

###### с. Мостовское

Проектом предусмотрена централизованная канализационная система с обеспечением отвода бытовых стоков от всей застройки с. Мостовское.

Запроектированная система – напорно-самотечная с отводом стоков от застройки с. Мостовское на перспективные очистные сооружения, предлагаемые к размещению на юго-западе от границ села с последующим сбросом в близлежащее болото.

###### д. Заложное

Проектом предусмотрена централизованная канализационная система с обеспечением отвода бытовых стоков от всей застройки д. Заложное.

Запроектированная система – напорно-самотечная с отводом стоков от застройки д. Заложное на перспективные очистные сооружения, предлагаемые к размещению на юге от границ деревни с последующим сбросом в близлежащее болото.

###### д. Барнаул

Проектом предлагается оборудовать жилой дом септиком для сбора бытовых отходов от застройки.

Процесс биологической очистки бытовых сточных вод заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. В результате чего сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.

Сточные воды поступают в накопительный резервуар, уравнивающий поступление стоков, здесь же производится их предварительная биологическая очистка. Предварительно очищенная сточная вода равномерно закачивается в аэротэнк, где происходит окончательное разрушение органического загрязнения с образованием активного ила.

Активный ил - продукт жизнедеятельности аэробных бактерий, поступающих со стоками и воздухом, не требует каких-либо действий со стороны пользователя. Вода вместе с активным илом поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание ила.

Излишки ила из аэротенка перекачиваются в специальный отсек для аэробной стабилизации.

Накопившийся ил удаляется с помощью штатного насоса-эрлифта. Ил, образующийся в процессе очистки, можно использовать в качестве удобрения для газона и неплодоносящих деревьев и кустарников.

Варианты отвода очищенной воды зависят от многих факторов и требуют индивидуального подхода в каждом конкретном случае.

Качество воды, прошедшей очистку, должна соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

##### Биологические отходы

Преимущественно сельскохозяйственная специализация района обусловила размещение на его территории биотермической ямы, для решения проблемы утилизации биологических отходов. Данный объект не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Проектом рекомендуется строительство установок для сжигания биологических отходов. Аппараты для кремации биологических отходов, возможно, размещать в районах расположения существующих биотермических ям. Кроме того, после запуска в эксплуатацию крематоров, требуется ликвидация биотермической ямы.

При отказе от выполнения рекомендаций по устройству крематора, необходимо проведение реконструкции биотермической ямы, с приведением ее в соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и оформление.

##### Кладбища

На территории Мостовского сельсовета существуют четыре действующих кладбища.

Мероприятия, предусмотренные проектом, сведены в таблицу 80.

Таблица 80

Мероприятия, предусмотренные проектом

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до жилой застройки, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ, га | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Мостовское | 650 | 630 | 50 | − | − |
| 2. |  | 23 | 420 |  | 0,1 | Закрытие кладбища, так как санитарно-защитная зона попадает на жилую застройку. Захоронение производить на кладбище расположенном на северо-востоке с. Мостовское |
| 3. | д. Барнаул | 915 | 240 |  | − | − |
| 4. | д. Заложное | 275 | 950 |  | − | − |

##### Развитие системы обращения с отходами

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории сельсовета в безопасном для человека состоянии. Расчет накопления твердых бытовых отходов (первая очередь) сведен в таблицу 81, вторая очередь−82.

Таблица 81

Расчет накопление твердых бытовых отходов (первая очередь)

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома | 2070 | 1,07 | 2214,90 |
| 2 | Детские сады | 55 | 0,09 | 4,95 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 90 | 0,09 | 8,10 |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 25 | 0,09 | 2,25 |
| 5 | Школа, училище, интернат | 640 | 0,09 | 57,6 |
| 6 | Клубы, дома культуры | 370 | 0,7 | 259 |
| 7 | Спортплощадка | 162 | 0,03 | 4,86 |
| 8 | Торговые площади | 651,1 | 0,15 | 97,67 |
| 9 | Предприятия общественного питания | 110 | 0,25 | 27,50 |
| 10 | Библиотеки | 17 | 0,35 | 5,95 |
| 11 | Организации, оказывающие услуги связи | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Объекты бытового обслуживания | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 13 | Больница | 15 | 0,7 | 10,5 |
| 14 | Интернаты для престарелых | 25 | 0,09 | 2,25 |
| Итого: | 2697,03 |

Таблица 82

Расчет накопление твердых бытовых отходов (вторая очередь)

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома | 2240 | 1,07 | 2396,80 |
| 2 | Детские сады | 55 | 0,09 | 4,95 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 90 | 0,09 | 8,10 |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 25 | 0,09 | 2,25 |
| 5 | Школа, училище, интернат | 640 | 0,09 | 57,6 |
| 6 | Клубы, дома культуры | 370 | 0,7 | 259 |
| 7 | Спортплощадка | 162 | 0,03 | 4,86 |
| 8 | Торговые площади | 718,6 | 0,15 | 107,79 |
| 9 | Предприятия общественного питания | 110 | 0,25 | 27,50 |
| 10 | Библиотеки | 17 | 0,35 | 5,95 |
| 11 | Организации, оказывающие услуги связи | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Объекты бытового обслуживания | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 13 | Больница | 15 | 0,7 | 10,5 |
| 14 | Интернаты для престарелых | 25 | 0,09 | 2,25 |
| Итого: | 2889,05 |

#### 1.4. Электромагнитное излучение

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются границы охранных зон вдоль трассы ВЛ в обе стороны.

Все воздушные линии, проходящие по жилой застройке, перекладываются в кабель.

# IV. Изменение границы Мостовского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов

Изменение границ сельсовета не предусмотрено.

Настоящим проектом предлагается изменение границы деревни Заложное. В границы необходимо включить участок на севере деревни, который на сегодняшний день представляет собой участок жилой застройки с фермерским хозяйством.

Площадь деревни в старых границах – 228 га.

Площадь деревни в границах, предлагаемых к утверждению – 237 га.

# V. Сведения об объектах федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территории Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденных документами территориального планирования Российской федерации, документами территориального планирования Курганской области

Схемой территориального планирования Варгашинского района за расчетный срок предлагается строительство транспортного коридора федерального значения «Большое кольцо», который пройдет на расстоянии нескольких сот метров от восточной границы д. Заложное и южной границы с. Мостовское, что обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов. Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пешеходных передвижений. Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 10,6 км. Реализация данного предложения предусмотрена на отдаленную перспективу.

Схемой территориального планирования Варгашинского района на расчетный срок предлагается строительство обходов населенных пунктов на автомобильной дороге регионального значения «Яблочное – Большое Молотово – Заозерная». Протяженность проектируемой трассы на территории Мостовского сельсовета составит 2,0 км.

Необходимо также отметить, что по территории сельсовета проходит линия электропередач Курган-Беркут, которая является объектом регионального значения, и требует проведения охранных мероприятий.

# VI. Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Генеральный план Мостовского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2011 г.;

1 этап –2016 г.;

2 этап – 2031 г. расчетный срок;

## 1. Мероприятия первой очереди

#### Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

В первую очередь предлагается размещение объектов капитального строительства необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета.

1)	Детские дошкольные учреждения:

- организация группы кратковременного пребывания детей в отдельных зданиях в д. Заложное.

2)	Объекты здравоохранения:

- строительство ФАП в д. Заложное

- размещение аптек площадью 10,0 кв.м:

- аптечный киоск площадью 6,0 кв.м в с. Мостовское;

- аптечный киоск площадью 4,0 кв.м в д. Заложное.

3)	Объекты культуры:

организация 2 учреждений дополнительного образования детей, в частности:

- с. Мостовское – учреждение на 20 мест в существующем здании клуба;

- д. Заложное - учреждение на 5 мест в существующем здании клуба.

4)	Объекты торговли и общественного питания:

- размещение 1 продовольственного магазина площадью 21,0 кв.м. в с. Мостовское;

- строительство 1 универсального магазина площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

###### Иные объекты

На первую очередь реализации генерального плана Мостовского сельсовета предлагается размещение иных объектов строительства таких как:

##### Жилая застройка:

Развитие жилой зоны предусматривается:

- в южной части с Мостовское предполагается резервирование 15 га территории;

- в северной части с Мостовское, где зарезервированы 11,2 га территории;

- в центрально части с Мостовское, где также предполагается жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана, площадью 8,6 га на свободных территориях в кварталах существующей застройки.

###### Промышленные и коммунально-складские территории:

Проектом предлагается расширение производственной зоны ООО «Новые технологии», путем резервирования 3 га площади к юго-востоку от существующего предприятия в с. Мостовское. Кроме того, проектом предлагается развитие новых территорий для промышленной деятельности на свободных от застройки территориях на севере села. Часть этих территорий предназначена для переноса существующих промышленных предприятий, в границы санитарно-защитных зон которых попадает существующая жилая застройка (Варгашинское ДРСУ).

###### Спортивные и рекреационные территории:

Размещение 3 новых спортивных площадок:

- спортивная площадка площадью 0,7 га в с. Мостовское;

- спортивный зал площадью 162,0 кв.м в с. Мостовское;

- спортивная площадка площадью 0,1 га в д. Заложное

###### Объекты специального назначения:

Размещение площадки компостирования отходов в д. Заложное.

## 2. Мероприятия на расчетный срок реализации генерального плана

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

На расчетный срок предлагается размещение объектов капитального строительства необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельсовета.

1)	Детские дошкольные учреждения:

- строительство детского сада на 90 мест в с. Мостовское.

2)	Объекты торговли и общественного питания:

- строительство 1 продовольственного магазина площадью 42,5 кв.м. в с. Мостовское;

- Строительство 1 универсального магазина площадью 25,0 кв.м. в д. Заложное.

###### Иные объекты

На расчетный срок реализации генерального плана Мостовского сельсовета предлагается размещение иных объектов строительства таких как:

##### Жилая застройка:

- в южной части с Мостовское предполагается резервирование 8,7 га территории;

- в центрально части с Мостовское, где также предполагается жилищное строительство, площадью 8,6 га на свободных территориях в кварталах существующей застройки.

- в д. Заложное зарезервировано 1,6 га территории в южной части населенного пункта.

## VII. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» проектируемая территория не подлежит категорированию по гражданской обороне.

В особый период проектируемая территория не попадает в зону возможных разрушений. В непосредственной близости от проектируемой территории категорированные объекты по ГО не располагаются. Проектируемая территория в зону катастрофического затопления не попадает.

Согласно данным, полученным от начальника Главного управления МЧС по Курганской области, проектируемая территория попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Укрытие населения сельских поселений и эваконаселения в особый период предусмотрено в существующих противорадиационных укрытиях и имеющихся подвалах и других заглубленных помещениях, в т.ч. в приспособленных подвалах под ПРУ. Специального сооружения, отвечающего требованиям СНиП 2.01.51-90, для укрытия населения возводить не предусматривается.

Эвакомероприятия осуществляются в соответствии с руководством по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время, утвержденные министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31 декабря 1995 года.

Доведение сигналов гражданской обороны до жителей населенных пунктов осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения, а также средствами телефонной связи и радиоприемников. Для оповещения жителей о ЧС предусматривается установка радиотрансляционных точек и телевизионных антенн.

Проектируемый объект в зону светомаскировки не попадает (п.9 табл. 7 СНиП 2.01.51-90). В мирное время на территории Мостовского сельсовета инженерно-технические мероприятия по подготовке к частичному или полному затемнению не осуществляются, а проводятся только организационные мероприятия по подготовке к отключению наружного и внутреннего освещения проектируемого объекта.

Анализ проектируемого объекта, функционального назначения его элементов, местонахождения участка строительства показывает, что возможными источниками техногенных ЧС могут являться:

- пожары непосредственно на объекте;

- аварии на инженерных сетях;

- аварии транспортных магистралях, связанных с перевозкой ЛВЖ;

- аварии на АЗС;

- террористический акт.

Поражающие факторы вышеуказанных источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяются на факторы физического действия (тепловое излучение и термическое воздействие) и химического действия (токсическое действие окиси углерода).

###### Аварии на инженерных сетях

В существующих зданиях малоэтажной жилой застройки, объектах соцкультбыта, в проектируемых зданиях прокладываются сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Последствия аварий на этих коммуникациях могут вызвать деформацию элементов конструкций здания. Люди могут получить травмы и ожоги различной степени тяжести.

Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению аварий на внутренних сетях зданий, снижению тяжести их последствий.

К основным из них относятся:

- стояки отопления оборудуются запорно-пусковой и регулирующей арматурой;

- узлы учета тепла и узлы управления оборудуются смесительной и запорно-регулирующей арматурой с автоматическими устройствами;

- отключающие устройства устанавливаются на врезке, на подводках к смывным бачкам унитазов.

- внутренняя сеть водоснабжения предусматривается из стальных оцинкованных труб на сварке;

- здания оборудуются хозяйственно-бытовой канализацией с отводом стоков в КНС;

- для отвода дождевых и талых вод с кровли зданий предусмотрены устройства внутренних и наружных водостоков с отводом стоков в пониженные части местности.

Администрация сельсовета при эксплуатации проектируемого объекта необходимо руководствоваться требованиями нормативного документа «Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий».

###### Пожарная безопасность

В соответствии с СНиП 21-01-97 разрушение несущих строительных конструкций существующих зданий от воздействия высоких температур наступит через 30-90 минут (в зависимости от степени огнестойкости зданий), вновь проектируемых зданий и сооружений через 90 минут, так как проектом предусмотрена II степень огнестойкости.

Причинами развития пожара до разрушительных последствий являются:

- неисправность электрического оборудования и сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации;

- нарушение правил пожарной безопасности;

- неудовлетворительное состояние средств тушения пожаров, а также вентиляционных систем.

Большую опасность при пожарах представляет задымление. Концентрация окиси углерода в здании около 0,2% вызывает смертельные отравления в течение 30...60 минут, а 0,5...0,7% - в течение нескольких минут. Вдыхание продуктов сгорания, нагретых до 60оС, даже при 0,1% содержании окиси углерода в воздухе, как правило, приводит к смертельным случаям.

Для возможных ЧС - пожаров основными поражающими факторами является тепловое излучение и задымление.

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами на объекте, могут возникнуть главным образом от неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации электрических сетей и токоприемников. Причем из этих причин преобладающее значение имеет неосторожное обращение с огнем.

Проектом предусматривается выполнение комплекса технических и технологических решений, а также выполняются инженерно - технические мероприятия, направленные на предупреждение пожара и на создание условий, обеспечивающих успешное тушение пожара и эвакуацию людей в аварийных ситуациях.

К основным из них относятся:

1. Обеспечение безопасности людей в случае пожара предусматривает:

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей;

- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара - повышение температуры, задымление, изменение состава газовой среды;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

2. Предотвращение распространение пожара обеспечивается:

- конструктивными и объемно-планировочными решениями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе отделок и облицовки путей эвакуации;

- наличием средств пожаротушения;

- включение систем оповещения людей о пожаре (громкоговорящая связь).

3. Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечивается:

- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники;

- устройством наружных пожарных лестниц и обеспечением других способов подъема пожарных подразделений на этажи и кровлю зданий;

- устройством противопожарного водопровода.

Водопроводные сети в районе нового строительства проектируются кольцевые с установкой пожарных гидрантов и запорной арматуры. Проектируемые сети закольцовываются с существующими.

Проектом предусмотрены для вновь проектируемых зданий и сооружений мероприятия по молниезащите, защите от заноса высокого потенциала и заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования. Для защиты от заноса высокого потенциала все внешние металлические коммуникации заземляются на вводе в здания в соответствии с требованиями ПУЭ.

Ширина местных проездов обеспечивает проведение эвакуации людей и подъезд автотранспортных средств к зданиям и сооружениям и пожарных машин к местам размещения гидрантов. В ходе эксплуатации подъезды к зданиям должны поддерживаться свободными. В селе Мостовское имеется пожарное депо.

Оповещение подразделений государственной противопожарной службы МЧС о возникновении пожара на объекте осуществляется по телефонам.

###### Аварии на транспортных магистралях

Потенциально опасными объектами для Мостовского сельсовета являются транспортные магистрали - автодороги регионального и межмуниципального назначения. По транспортным магистралям возможна транспортировка взрывоопасных грузов - бензина и СУГ. Аварии при перевозке опасных грузов могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

###### Аварии на АЗС

Применительно к рассматриваемым АЗС наиболее тяжелыми аварийными ситуациями следует рассматривать разрушение или разгерметизацию наполненного топливом рабочего резервуара на площадке АЗС, которая может произойти, как следствие перегрева резервуара при его оказании в зоне возгорания, ударе молнии, террористического акта и др., и разрушение и разгерметизацию автоцистерны, вследствие аналогичных причин.

Поражения людей воздушной ударной волной или осколками резервуара хранения топлива маловероятно, так как данные резервуары находятся в полностью заглубленном состоянии и обваловке.

Поражения людей воздушной ударной волной или осколками возможно лишь при взрыве автоцистерны.

Также на АЗС могут возникнуть ЧС, обусловленные разливом нефтепродуктов без возгорания и взрывного превращения.

Основными источниками разлива нефтепродуктов являются:

- резервуарный парк АЗС;

- технологическое оборудование АЗС (технологические трубопроводы, ТРК);

- автотранспорт, заправляемый на АЗС;

- автотранспорт, используемый для доставки нефтепродуктов (автоцистерны).

Причинами возможного аварийного разлива нефтепродуктов являются:

- неисправности (отказ) оборудования АЗС;

- порыв, срыв гофрированного трубопровода со сливного патрубка автоцистерны или патрубка трубопровода налива продукта в подземную емкость, разгерметизация заправочного рукава;

- нарушение целостности подземных резервуаров хранения нефтепродуктов, автоцистерны, разгерметизация запорно-регулирующей арматуры;

- нарушение системы световой и звуковой сигнализации;

- слабая профессиональная подготовка персонала АЗС при выполнении своих функциональных обязанностей;

- разгерметизация подземных резервуаров, трубопроводов нефтепродуктов и др. оборудования вследствие износа, коррозии, деформации, образования протяжных трещин, разрывов;

возможность диверсионного акта, связанного с разрушением оборудования АЗС.

Основными участками, где возможен разлив нефтепродуктов, являются:

- площадки ТРК;

- площадка слива из автоцистерны.

Заправка автомобиля осуществляется под контролем его владельца. Площадки ТРК находятся под постоянным наблюдением оператора АЗС. Следовательно, отключение ТРК при проливе нефтепродуктов на площадке может быть выполнено в течение нескольких секунд. При средней производительности ТРК 50 л/мин на площадку прольется несколько литров нефтепродукта, который может покрыть до 1-3 квадратных метров площадки АЗС. Ликвидация указанного разлива осуществляется персоналом АЗС с использование имеющихся на АЗС средств (песок, сорбент) с обязательным выполнением правил безопасности, описанных в инструкции по эксплуатации АЗС.

Разлив нефтепродуктов при порыве или срыве гофрированного трубопровода со сливного патрубка автоцистерны или патрубка трубопровода налива продукта в подземную емкость может происходить в течение 2-3 минут (за это время закрывается донный клапан автоматически или вручную), максимум 5 минут (при отсутствии донного клапана в емкости автоцистерны). За период развития аварийной ситуации максимально возможный объем разлитого нефтепродукта из автоцистерны при порыве или срыве гофрированного трубопровода со сливного патрубка может составить около 0,7-0,9 м. Разлитый продукт стечет в аварийную емкость и не произойдет разлива нефтепродукта по территории АЗС за пределы площадки слива автоцистерны.

Силами рабочей смены АЗС может быть ликвидирован небольшой разлив нефтепродукта площадью до 4 м2, например, при повреждении трубопровода ТРК.

Приказом МПР РФ от 03.03.2003г. № 156 определено, что максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов на АЗС принимается 100% объема наибольшей секции автоцистерны. Поскольку для слива автоцистерны предусмотрена специальная площадка с уклоном в сторону сливного колодца в аварийный резервуар, то площадь разлива нефтепродукта будет ограничена территорией АЗС. На основании постановления Правительства РФ от 21.08.2000г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» данная ситуация может быть отнесена к ситуациям локального уровня.

В последние годы увеличилось число чрезвычайных ситуаций террористического характера, сопровождающихся жертвами среди населения, социальным, материальным и экологическим ущербом. Террористические акты создают угрозу цивилизации и требуют принятия превентивных мер. Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также - многоэтажные жилые дома. В качестве средств террора могут использоваться взрывные устройства, горючие смеси, сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), отравляющие, радиоактивные вещества и бактериальные аэрозоли. При этом взрывные устройства могут быть замаскированы под различные бытовые изделия.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, эпидемии и т.д.

Для противодействия терактам в зданиях следует на стадии их проектирования предусматривать соответствующие конструктивные, технические и организационные мероприятия.

При рассмотрении комплекса мер по антитеррору исходят из следующих общих принципов:

- выявления наиболее уязвимых мест в зданиях и системах жизнеобеспечения, ограничения или полного исключения доступа посторонних лиц к этим местам;

- применения в системах жизнеобеспечения зданий оборудования, оснащенного элементами безопасности, исключающими несанкционированный запуск (останов) или преднамеренное повреждение оборудования;

- обеспечения наблюдения и контроля за ситуацией внутри зданий и снаружи;

- применения современных средств и систем распознавания наличия опасностей и угроз;

- использования средств автоматической защиты, обеспечивающих срабатывание соответствующих агрегатов и устройств при распознавании опасностей;

- наличия аварийных источников электроснабжения, а также систем сигнализации и оповещения людей о возникших опасностях;

- наличия разработанных инструкций поведения людей при экстремальных ситуациях.

Каждый объект, представляющий интерес для террористов, имеет некие уязвимые места. В жилых и общественных зданиях это подвалы, технические этажи, воздухозаборы систем вентиляции.

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, а так же для снижения масштабов её последствий должностные лица обязаны принимать всевозможные меры.

###### Действия предупредительного характера:

- Осуществление ежедневных обходов территории объекта и осмотр подъездов, подвалов, чердаков на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов.

- Тщательный подбор и проверка кадров.

- Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям в условиях возможных террористических актов.

- Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

###### Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов.

- Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы по делам ГОЧС по телефону.

- Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время ее обнаружения: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

- Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам, организовать их оцепление.

- Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации.

Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно - следственной группы и фиксацию их данных.

В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно имеющегося плана.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.96 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заказчик обязан:

- страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на проектируемом объекте;

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте;

- заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) на объекте;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС.

Объем и номенклатура материально-технических резервов для ликвидаций аварий включают в себя:

- противопожарное оборудование;

- средства связи и оповещения;

- средства индивидуальной защиты - противогазы с дополнительным патроном на штатную численность плюс 5% на подгонку;

- медицинские средства защиты - на штатную численность персонала.

Сведения о природно-климатических условиях в Варгашинском районе Курганской области приведены в таблице 83.

Таблица 83

Сведения о природно-климатических условиях в Варгашинском районе Курганской области

| Наименование характеристик | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Тип климата |  | Континентальный |
| Климатический район для строительства |  | I-В |
| Температурный режим Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | оС | 23,8 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | оС | -37 |
| Абсолютно минимальная температура | оС | -48 |
| Абсолютно максимальная температура | оС | 41 |
| Нормативное значение ветрового давления (II ветровой район СНиП 2.01.07-85) | кПа | 0,3 |
| Нормативное значение веса снегового покрова |  |  |
| на 1м2 горизонтальной поверхности земли (III снеговой район СНиП 2.01.07-85) | кПа | 1,0 |
| Нормативная глубина сезонного промерзания | м | 1,9 |
| Зона влажности |  | сухая |
| Сейсмичность района строительства | Баллы по шкале МО | 5 |

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Курганской области, являются:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30мм/час и более;

- сильные ветры со скоростью более 20м/сек;

- град с диаметром частиц более 20мм;

- снегопады, превышающие 20мм за 24часа;

- выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скоростью 15м/сек и более (сильная метель);

- гололед с диаметром отложений более 200мм.

В целом Курганская область располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне.

Климатические воздействия, такие как сильный ветер, экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), град, не представляют опасности для жизни и здоровья жителям населенных пунктов. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям или технологическим решениям, направленным на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди - затопления территории предотвращаются асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий. Отвод поверхностных вод решен по асфальтобетонным покрытиям на проезжие части дорог и последующим отводом пониженные части местности.

Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок.

Выпадение снега - конструкции кровли зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85.

Сильные морозы - производительность системы отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» рассчитаны исходя из температур воздуха - 37оС в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям г. Кургана.

Грозовые разряды - устройством молниезащиты зданий и сооружений.

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, необходимо предусмотреть места для хранения емкостей с песком и спецсостава для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.