# Памятка о мерах пожарной безопасности

# в индивидуальных жилых домах

Во избежание пожара ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие правила пожарной безопасности:

1. Прилегающую территорию к жилому дому необходимо очищать от мусора, горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.д.

2. Дороги, проезды и подходы к зданиям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3. Противопожарные расстояния между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочку) с водой или огнетушитель, необходимо иметь приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши.

5. Необходимо своевременно производить ремонт электропроводки. В местах прохода через деревянные конструкции стен и перекрытий электропроводка должна быть проложена в изоляционной трубе (металлическая).

6. Не допускается прокладка электропроводки по сгораемому основанию.

7. Не допускается производить соединение жил проводов и кабелей методом скрутки. Соединение, ответвление жил проводов и кабелей необходимо производить при помощи сварки, спайки, опрессовки или зажимов.

8. Не допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использование некалиброванных плавких вставок, электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

9. Не допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

10. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца.

11. Необходимо своевременно произвести ремонт отопительной печи и других отопительных приборов. Не допускается эксплуатация неисправной печи и отопительных приборов.

12. Не допускается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и не менее 0,7 м по вертикали.

13. В жилом доме не допускается размещение производственных и складских помещений, в которых применяются и хранятся взрывчатые и взрывопожароопасные вещества.

14. В жилом доме не допускается хранение баллонов с горючими газами и хранение более 10 л ЛВЖ и ГЖ.

15. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов должны быть расположены вне зданий в пристрое из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание.

16. Не разрешается оставлять на открытых площадках во дворах жилых домов тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

17. Не разрешается хранить в гаражах индивидуального пользования мебель, горючие материалы, а также запас топлива более 20 л и масла более 5 л.

18. Запрещено разведение костров, сжигание отходов и тары на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

19. Сено, солому, а также другие грубые корма и сгораемые материалы необходимо складировать не ближе 15 метров от дома и других строений.

20. Хранение сена, соломы и других сгораемых материалов в чердаках запрещено.

21. Нельзя пользоваться в чердачных помещениях, кладовых и сараях свечами, спичками и другими видами открытого огня.

22. Не оставляйте детей одних и не разрешайте им играть открытым огнем и спичками.

23. При устройстве печей разделка (отступка) от печи до сгораемых материалов должна быть не менее 700 мм, а предтопочный лист, располагаемый на деревянном полу, необходимо учитывать размерами 500x700 мм.

Напоминаем, что в соответствии с существующим законодательством граждане несут личную ответственность за выполнение противопожарных правил.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИВОДИТ К ПОЖАРАМ И ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

ГРАЖДАНЕ!

Следите за исправностью имеющихся в доме средств пожаротушения. Проверьте, все ли сделано для того, чтобы не допустить пожара.

Помните, что в случае пожара необходимо вызвать пожарную охрану по тел. - 01,  25-701, с сотового телефона - 101,    8-352-33-25-701 принять меры для эвакуации жильцов, до прибытия пожарных воспользоваться подручными средствами пожаротушения.